ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2018-2022 годы и на период до 2030 года

Обосновывающие материалы

2018 г

Заказчик:

Администрация Кременкульского сельского поселения Сосновский муниципальный район Челябинской области

Юр.адрес: 456501, Россия, Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль,

ул. Ленина, д. 14Б

Фактический адрес: 456501, Россия, Челябинская область, Сосновский район, с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 14Б

Разработчик:

Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич                              Юридический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13                                              Фактический адрес: 160024, г. Вологда, ул. Фрязиновская 33-13

_________________     Крылов И.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ	5

1.1	Краткая характеристика Кременкульского сельского поселения	5

1.2	Прогноз развития промышленности	8

1.3	Демографическая ситуация и анализ численности населения	9

1.4	Прогноз развития застройки Кременкульского сельского поселения с прогнозом развития жилищного фонда	10

1.5	Прогноз изменения доходов населения	13

2	ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	14

2.1	Система электроснабжения	14

2.2	Тепловая энергия	17

2.3	Водоснабжение	20

2.4	Водоотведение	22

2.5	Газоснабжение	24

2.6	Твердые коммунальные отходы	25

3	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	26

3.1	Система электроснабжения	26

3.2	Система теплоснабжения	30

3.3	Система водоснабжения	35

3.4	Система водоотведения	38

3.5	Система газоснабжения	41

3.6	Система обращения с ТКО	44

4	ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА, И СБОРА ИНФОРМАЦИИ	49

4.1	Анализ состояния энергоресурсосбережения, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях	49

4.2	Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов	50

5	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	51

6	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	57

7	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	60

8	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	63

9	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	68

10	Перспективная схема газоснабжения в КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	72

11	ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ	75

12	ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ	78

13	ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	79

13.1	Совокупные потребности в капительных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов	79

13.2	Величина изменения совокупных эксплуатационных затрат по системам ресурсоснабжения в связи с реализацией проектов	88

14	ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	89

15	ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ	92

15.1	Формирование проектов	92

15.2	Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы	97

15.3	Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов	98

16	ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	99

17	МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ	102

17.1	Перечень используемых вычислительных программ	102

17.2	Описание моделей, с помощью которых осуществляются расчеты обоснования по программе	102

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

## Краткая характеристика Кременкульского сельского поселения

Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района расположе-но к западу от областного центра – г. Челябинска. Площадь поселения – 323,9 км2.

Границами сельского поселения являются: на севере, северо-востоке – Краснопольское сельское поселение и сельское поселение Новый Кременкуль Сосновского муниципального района, на востоке – Челябинский городской округ, на юге и юго-западе – Полетаевское и Алишевское сельские поселения Сосновского муниципального района, на западе – Аргаяш-ский муниципальный район.

Протяженность планируемой территории в направлении с севера на юг составляет порядка 24 км, с запада на восток – 26 км.

Сельское поселение расположено в центральной части Сосновского муниципального района.

Административный центр Кременкульского сельского поселения – село Кременкуль находится в 35 км к юго-востоку от районного центра – с. Долгодеревенское, в 6 км к западу от  г. Челябинска.

Ближайшая ж/д станция – ст. Шагол на железнодорожной линии Челябинск – Кыштым – Екатеринбург.

По территории поселения проходят:

автодороги областного значения: обход г. Челябинска, Челябинск – Харлуши – Кулуево;

магистральные трубопроводы, транспортирующие газ (Бухара – Урал);

в/в ЛЭП 500, 220, 110 кВ.

Рисунок 1.1. Схема расположения границ Кременкульского сельского поселения.

Таблица 1.1

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | на начало 2018 г. |
| с. Кременкуль | 3428 |
| с. Большие Харлуши | 541 |
| п. Вавиловец | 424 |
| п. Западный | 3571 |
| п. Садовый | 943 |
| п. Северный | 528 |
| п. Терема | 88 |
| д. Альмеева | 235 |
| д. Костыли | 27 |
| д. Малиновка | 887 |
| д. Малышево | 10 |
| д. Мамаева | 542 |
| д. Осиновка | 60 |
| п. Ласковый | Планируется присоединить в перспективе к Кременкульскому сп |
| Итого: | 11292 |

Территория

Территория сельского поселения составляет 32388,8 га, в том числе застроенная — 4504,1 га (14%) и незастроенные пространства – 27884,7 га (86% от всей площади).              Большинство населенных пунктов расположено вдоль основных транспортных магистралей, пересекающих поселение.

Состав земель в границах поселения: земли населенных пунктов – 1430 га (4,4%), земли сельскохозяйственного назначения – 13608,5 га (42%), земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного спец. назначения – 2000 га (6,2%), земли лесного фонда – 6094,7га (18,8%), водного фонда – 641,1га (2,8%), земли особо охраняемых природных территорий – 8280,3 га (25,6%) и прочие (заболоченные, нарушенные) – 334,2 га (1%). Данные приведены по информации служб администрации района и по площадным обмерам с электронной карты самого проекта, т. к. границы указанных земель точно не определялись и до настоящего времени не установлены в соответствии с действующим законодательством.

На сегодняшний день, в поселении есть такие территории, где уже фактически существуют полноценные жилые образования и в них активно ведется строительство жилья. Они расположены вне границ существующих населенных пунктов и не имеют официального статуса населенного пункта – это площадка участков строительства индивидуального жилья «СИЖ», жилой поселок «Настина Деревня», поселки Вавиловец и Терема. Есть земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) физических и юридических лиц (третьи лица), которые пригодны для организации жилищного строительства, а также земельные участки, выделенные под размещение новых объектов сервиса, предприятий, дачных некоммерческих товариществ и пр.

На территории поселения сформировано 11 участков, находящихся в собственности федерального фонда содействия развития жилищного строительства (РЖС), и 8 участков, находящихся в управлении и распоряжении Челябинской области (Ч/о), которые решением Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства при Правительстве Российской Федерации предоставлены для целей строительства, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008г. № 161 «О содействии развитию жилищного строительства».

К моменту разработки данного проекта выполнены различными проектными организациями генеральные планы населенных пунктов Кременкуль, Харлуши, Западный, Осиновка, Малиновка, ведется строительство новых поселков Вавиловец, Терема и Настиной деревни.

Анализ современного использования территории свидетельствует о наличии значительных площадей природного ландшафта, благоприятных для жилищно-гражданского строительства (86% земель поселения – зоны естественного ландшафта, земли лесного и водного фондов, земли сельскохозяйственного назначения).

Климат

Климат резко континентальный со значительными колебаниями сезонных месячных и суточных температур, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под снегом. Средняя температура января -15,4ºС, абсолютный минимум -48ºС.

Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя температура июля +23,8°С, абсолютный максимум +39°С. Лето характерно солнечной теплой, нередко жаркой сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами. Возможны бездождевые периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и отмечаются суховеи.

Весна начинается в конце марта и заканчивается в середине мая, при этом на фоне общего потепления наблюдаются возвраты холодов, обусловленные влиянием арктических циклонов, последние заморозки могут наблюдаться в конце мая. Продолжительность безморозного периода – 125 дней.

Осенний период начинается в середине сентября, характеризуется понижениями температуры, первыми заморозками. Осадки в осенний период имеют обложной характер и малую интенсивность.

Первое появление снежного покрова приходится на начало октября. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, разрушается – во второй декаде апреля.

Высота снежного покрова достигает 0,4-0,6 м.

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее многолетнее количество осадков составляет 557 мм, из них 20% приходится на зимний период. Максимум осадков наблюдается в июле, минимум – в феврале.

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных ветров в летний период и юго-западных ветров в зимний период. Летом ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с.

Максимальная глубина промерзания почвы 190 см.

По схеме климатического районирования для градостроительства, территория села Кременкуль расположена в IВ климатическом подрайоне. Расчетная температура наружного воздуха -34°С, нормативная снеговая нагрузка – 180 кг/м2.

## Прогноз развития промышленности

На территории поселения расположены два предприятия по добыче полезных ископаемых: ООО «Гранит» – карьер по добыче гранитов возле с. Кременкуль и ООО «Костылевский карьер» – карьер по добыче гранодиоритов (строительного камня) возле       д. Костыли. В с. Кременкуль действуют открытые склады материальных ценностей, стоянки сельскохозяйственной техники, молочный завод, овощехранилище. Возле д. Костыли функционирует производственная база и битумная установка управления дорожного хозяйства Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. Возле развязки а/д «Обход г. Челябинска» (р-он с. Кременкуль) сформировалась производственная зона, где расположен ООО «Асфальтобетонный завод» и сервисный центр «VOLVO» – предприятие по ремонту и обслуживанию большегрузного транспорта. В п. Северный действует предприятие по производству запчастей к горному оборудованию. На территории поселка Терема расположен строительный рынок.

В населенных пунктах Осиновка, Малиновка и Мамаева расположены брошенные, не функционирующие овощехранилища, МТМ, МТФ и коммунально-складские территории.

Развитие производительных сил на территории поселения прогнозируется за счет:

реконструкции существующих предприятий, увеличения их мощности и модернизации технологий производственного процесса;

восстановления брошенных объектов коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения;

размещения новых предприятий малого бизнеса и предпринимательства, в том числе, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых;

размещения на территориях населенных пунктов коммерческо-деловых центров и объектов, связанных с обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства и сферы услуг;

размещения объектов придорожного сервиса;

организации санитарно-защитных зон предприятий.

Так, сформированы площадки под размещение:

торгово-выставочного комплекса (р-он развязки, а/д «Обход г. Челябинска»);

объектов производственно-коммерческой деятельности (предприятия VI-V классов) – два участка возле, а/дороги Челябинск – Кулуево, предоставленных ООО «Нефть-Сервис» и ООО «Апостол-Павел»;

радиозавода ООО «Планар»;

очистных сооружений канализации на площадке в 6,5 км севернее села Кременкуль.

Кроме того, генеральным планом с. Кременкуль предусмотрено создание новой коммунально–производственной зоны на территории бывшей МТФ для размещения выносимых из селитебной зоны общественных боксовых гаражей, открытых складов материальных ценностей, стоянки сельскохозяйственной техники, молочного завода, овощехранилища и автозаправочной станции со складом ГСМ и для размещения объектов, связанных с обслуживанием жилищно-коммунального хозяйства села и сферы услуг населения; генеральным планом с. Харлуши предусмотрено создание  производственных зон для размещения предприятий с/х назначения, промышленных и коммунально-складских объектов IV, V классов, объектов производственно-коммерческой деятельности; генеральным планом д. Малиновка сохраняется ремонтно-механическая мастерская,   размещение новых производств не предусматривается.

В остальных населенных пунктах подробная организация производственных территорий будет установлена при разработке их генеральных планов.

## Демографическая ситуация и анализ численности населения

Важным показателем демографической ситуации в сельском поселении и его административно-территориальных подразделениях является половозрастная структура населения. Необходимо отметить, что прогноз миграционной составляющей движения населения должен производиться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития рынка рабочей силы в населенном пункте, то есть жителей трудоспособного возраста.

Трудоспособный возраст - возраст, в котором человек способный к трудовой деятельности, имеет право трудиться: трудоспособный возраст для мужчин составляет от 16-59 лет, для женщин от 16-54 лет. Таким образом, на начало 2018 г. возрастная структура населения Кременкульского сельского поселения выглядит следующим образом:

Таблица 1.2

Половозрастная структура населения Кременкульского сельского поселения на начало 2018 год, чел.

| Возраст, лет | Оба пола |
| --- | --- |
| младше трудоспособного возраста, до 16 лет | 2597 |
| трудоспособного возраста, от 16 до 59 (54) лет | 6663 |
| старше трудоспособного возраста, от 60 (55) лет и старше | 2032 |
| Итого | 11292 |

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал той или иной территории. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Согласно исходным данным о численности населения, на протяжении всего анализируемого периода наблюдается рост общей численности населения поселения.

Прогноз численности населения осуществлялся с учетом динамики естественного прироста и сальдо миграции в период, предшествующий базовому году.

Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год.

Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой пятилетней возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно.

Расчет численности производился с использованием данных роста населения, отраженных в ранее запроектированных генеральных планах, на основе возможного территориального развития населенных пунктов, анализа и корректировки имеющихся данных с учетом всех возможных ограничений для развития жилищного строительства.

Прогноз численности населения в разрезе населенных пунктов, входящих в состав поселения, выглядит следующим образом:

Таблица 1.3

Прогноз численности населения Кременкульского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Наименование | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |
| 1 | с. Кременкуль | 13600 |
| 2 | с. Большие Харлуши | 4100 |
| 3 | п. Вавиловец | 2000 |
| 4 | п. Западный | 15700 |
| 5 | п. Садовый | 1100 |
| 6 | п. Северный | 1000 |
| 7 | п. Терема | 2000 |
| 8 | д. Альмеева | 300 |
| 9 | д. Костыли | 300 |
| 10 | д. Малиновка | 9100 |
| 11 | д. Малышево | 100 |
| 12 | д. Мамаева | 900 |
| 13 | д. Осиновка | 17000 |
| 14 | Ласковый | 1000 |
|  | Итого: | 69000 |

Еще одним важным показателем, характеризующим половозрастную структуру населения, является коэффициент демографической нагрузки, отражающий соотношение между трудоспособным населением и неработающими (детьми и пенсионерами).

## Прогноз развития застройки Кременкульского сельского поселения с прогнозом развития жилищного фонда

Общая площадь жилищного фонда (на 01.01.2018г.) -  115,4 тыс. кв. м.

Проектом предлагается стабилизация современной системы расселения с развитием населенных пунктов (строительство жилья, объектов культурно-бытового обслуживания и инженерного обеспечения). Основу системы расселения составляют населенные пункты как самостоятельные образования по выполнению административных функций, по социальному и культурно-бытовому обслуживанию населения. Проектом выделены три группы населенных пунктов, имеющих различия в направлении их дальнейшего развития:

сохраняемые населенные пункты (в существующих границах без дополнительного территориального развития) – это д. Костыли, ограничением для территориального развития которой являются: непосредственная близость Харлушевского природного заказника и расположение деревни в 500-метровой береговой полосе р. Миасс; д. Малышево – ограничением является расположение деревни в 500-метровой береговой полосе р. Миасс. Основными мероприятиями по сохраняемым населенным пунктам будут реконструкция домов и небольшой объем нового строительства в пределах существующих границ;

развиваемые населенные пункты – получают значительное территориальное развитие за счет прилегающих территорий (д. Альмеева, д. Мамаева, с. Харлуши, с. Кременкуль, п. Садовый, д. Осиновка (с присоединением участка «СИЖ»), д. Малиновка, п. Северный, п. Западный (в т. ч «Настина Деревня»). В этих населенных пунктах намечается концентрация жилищного строительства с развитием сферы культурно-бытового обслуживания, развитием инженерного обеспечения и размещением новых объектов промышленности, рекреации и др.;

вновь создаваемые населенные пункты — так называемые «товарищества собственников жилья» (ТСЖ) - поселки «Терема», «Ласковый» и «Вавиловец», которые активно застраиваются, и значительная часть населения проживает в них круглогодично (постоянно). Предлагается придание жилым поселкам официального статуса населенных пунктов с размещением комплекса необходимых учреждений соцкультбыта, инженерного обеспечения и нового жилищного строительства.

В настоящее время жилищный фонд всех населенных пунктов (в т.ч. ТСЖ) составляет 229,8 тыс. м2 общей площади. В основном, это усадебный жилой фонд – 89%, 5-ти этажный жилой фонд сосредоточен в с. Кременкуль и составляет менее 1 % (13,5 тыс.м 2).

Средняя обеспеченность по поселению составляет 39,5 м2 общей площади на человека. Фактически, показатель варьируется от 15,4 до 25 м2 на чел., но в таких населенных пунктах как п. Западный, п. Северный и с. Харлуши, где преобладает современная коттеджная застройка, этот показатель значительно выше, от 42 до 136м2 на чел.

Развитие жилищного строительства, удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье, в благоприятной среде обитания предусматривается за счет:

освоения свободных площадок, привлекательных по природно-ландшафтным характеристикам, с учетом возможностей территориального развития каждого населенного пункта;

строительства 1-2-этажных усадебных домов и коттеджей, обустроенных необходимой системой жизнеобеспечения;

строительства 2-этажных блокированных (таун-хаусы) и малоэтажных секционных домов;

реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих домов на новые – в пределах существующих земельных участков).

На основании вышеизложенного, генеральным планом Кременкульского сельского поселения предусматривается развитие жилых территорий как в пределах существующих границ населенных пунктов, так и вне населенных пунктов – за счет земель сельскохозяйственного назначения. Изменение существующей границы поселения не предусматривается.

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области предусмотрено достижение обеспеченности на одного человека не менее 30м2 общей площади к 2020 году, при этом, на 2025-2030 годы средняя обеспеченность жильём может увеличиться до 35 м2 на человека. Таким образом, параметры жилищного строительства на расчетный период Генплана составят:

прогнозируемые объемы жилищного строительства – 3676 тыс.м2 (при обеспечении каждой семьи отдельной квартирой или индивидуальным домом);

норма обеспеченности общей площадью – не менее 30 м2 на человека для 2-5-этажного строительства;

для расчетов приняты: в среднем, размер земельного участка на 1усадьбу – 0,15 га, на 1 блокированный дом – 0,03 га; общая площадь усадебного дома – 165-200 м2, блокированного – 120-130 м2, квартиры в секционном доме – 80-110 м2;

структура жилищного строительства – 8 % – 2-5-этажный секционный жилой фонд, 12 % – блокированный и 80% – усадебный жилой фонд.

Таблица 1.4

Территориальное развитие, жилищный фонд и численность населения по населенным пунктам Кременкульского сельского поселения (КСП)

| Показатели | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | с. Кременкуль | д. Альмеева | с. Харлуши | п. Западный (в т.ч. Настина деревня) | д. Костыли | д. Малиновка | д. Малышево | д. Мамаева | п. Осиновка | п. Садовый | п. Северный | Терема Ласковый | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 1. Территория, га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по СТП Сосн. р-на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -проект | 2512 | 42 | 482 | 755 | 47 | 1196 | 52 | 160 | 1928 | 379 | 639 | 152 | 8553 |
| по ранее разр. ГП |  | - |  |  | - |  | - | - |  | - | - |  |  |
| -проект | 1740 | - | 633 | 1594 | - | 1180 | - | - | 892 | - | - |  | - |
| 2. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Сущ. шт./тыс.м2 | 387/44,7 | 75/4,8 | 263/19,4 | 85/16,3 | 98/6,2 | 122/10,2 | 40/2,0 | 135/7,4 | 9/0,7 | 147/15,4 | 105/10,2 | 40*/5,0* | 1946/229,8 |
| 2.2 Объем стр-ва, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *по СТП -для собств. нужд | 52 | 3 | 9 | 393 | 0,4 | 335 | 0,2 | 9 | 877 | 16 | 11 |  | 1806 |
| *по разработ. ГП, всего | 672 | - | 206,3 | 422 | - | 532 | - | - | 697 | - | - |  | 2529 |
| *по КСП, всего шт./тыс.м2 | 672 | 8 | 260 | 875 | 7 | 556 | 3 | 34 | 894 | 35 | 46 | 122 61 | 3676 |
| 2.3 Убыль жилья по КСП | - | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | - | - | 0,7 |
| 2.4 Жилой фонд на расч. срок, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *по разработ. ГП, всего | 716,7 | - | 221,3 | 438 | - | 540 | - | - | 697 | - | - | - | 2613 |
| *по КСП, всего | 716,7 | 12,8 | 279,4 | 891,3 | 13,2 | 565,5 | 5 | 41,4 | 894,7 | 50,4 | 56,2 | 127 61 | 3905,1 |

## Прогноз изменения доходов населения

Информация по доходам населения и их прогнозам на расчетный срок на территории Кременкульского сельского поселения отсутствует.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

На период 2018-2030 год спрос на коммунальные ресурсы в Кременкульском сельском поселении может быть спрогнозирован на основании прогноза экономического развития на данный период и на основании расчета объемов нового жилищного строительства.

## Система электроснабжения

Прогноз удельных расходов электрической энергии

Для категории потребителей «население» в перспективе ожидается увеличение показателей спроса систем электроснабжения Кременкульского сельского поселения в соответствии с Генеральным планом в связи с намеченным планами по электрификации перспективных планировочных районов и увеличением прогнозируемой численности населения.

Показатели удельной коммунально-бытовой нагрузки и нагрузки общественных зданий приняты согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Удельная расчетная электрическая нагрузка для коммунально-бытового сектора принята 2,8 кВт/квартира (для квартир, оборудованных электрическими плитами) и 1,05 кВт/квартира (для квартир, оборудованных газовыми плитами). При расчетах также учтена общедомовая силовая нагрузка.

Электрическая нагрузка социальных и общественных зданий определена на основании удельных показателей РД 34.20.185-94, приведенных в таблице ниже. Удельные электрические нагрузки общественных зданий представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Удельные электрические нагрузки общественных зданий

| №№ п.п. | Общественные здания | Единица измерения | Удельная нагрузка | Расчетные коэффициенты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательные школы: |  |  |  |  |
| 1. | - с электрифицированными столовыми и спортзалами | кВт/учащийся | 0,25 | 0,95 | 0,38 |
| 2. | - без электрифицированных столовых и спортзалами | То же | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
| 3. | - с буфетами без спортзалов | -"- | 0,17 | 0,92 | 0,43 |
| 4. | - без буфетов и спортзалов | -"- | 0,15 | 0,92 | 0,43 |
| 5. | Профессионально-технические училища со столовыми | -"- | 0,46 | 0,8-0,92 | 0,75-0,43 |
| 6. | Детские дошкольные учреждения | кВт/ место | 0,46 | 0,97 | 0,25 |
| II | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ |  |  |  |  |
|  | Продовольственные магазины: |  |  |  |  |
| 7. | - без кондиционирования воздуха | кВт/м2 торгового зала | 0,23 | 0,82 | 0,7 |
| 8. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,25 | 0,8 | 0,75 |
|  | Непродовольственные магазины |  |  |  |  |
| 9. | - без кондиционирования воздуха | -"- | 0,14 | 0,92 | 0,43 |
| 10. | - с кондиционированием воздуха | -"- | 0,16 | 0,9 | 0,48 |
| III | ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |  |  |  |  |
|  | Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: |  |  |  |  |
| 11. | - до 400 к | кВт/мест | 1,04 | 0,98 | 0,2 |
| 12. | -свыше 500 до 1000 | кВт/ место | 0,86 | 0,98 | 0,2 |
| 13. | -свыше 1100 | То же | 0,75 | 0,98 | 0,2 |
|  | Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: |  |  |  |  |
| 14. | -до 100 | -"- | 0,9 | 0,95 | 0,33 |
| 15. | -свыше 100 до 400 | -"- | 0,81 | 0,95 | 0,33 |
| 16. | -свыше 500 до 1000 | -"- | 0,69 | 0,95 | 0,33 |
| 17. | -свыше 1100 | -"- | 0,56 | 0,95 | 0,33 |
| IV | ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 18. | Фабрики химчистки и прачечные самообслуживания | кВт/кг вещей | 0,075 | 0,8 | 0,75 |
| 19. | Парикмахерские | кВт/рабочее место | 1,5 | 0,97 | 0,25 |
| V | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |
|  | Кинотеатры и киноконцертные залы: |  |  |  |  |
| 20. | - без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,12 | 0,95 | 0,33 |
| 21. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,14 | 0,92 | 0,43 |
| 22. | Клубы | кВт/место | 0,46 | 0,92 | 0,43 |
| VI | ЗДАНИЯ ИЛИ ПОМЕЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЕКТНЫХ И КОНСТРУКТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ: |  |  |  |  |
| 23. | - без кондиционирования воздуха | кВт/м2 общей площади | 0,043 | 0,9 | 0,48 |
| 24. | - с кондиционированием воздуха | То же | 0,054 | 0,87 | 0,57 |
| VII | УЧРЕЖДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЫХА |  |  |  |  |
| 25. | Дома отдыха и пансионаты без кондиционирования воздуха | кВт/место | 0,36 | 0,92 | 0,43 |
| 26. | Детские лагеря | кВт/м2 жилых помещений | 0,023 | 0,92 | 0,43 |
| VIII | УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |  |
|  | Гостиницы: |  |  |  |  |
| 27. | - без кондиционирования воздуха (без ресторанов) | кВт/место | 0,34 | 0,9 | 0,48 |
| 28. | - с кондиционированием воздуха | Тоже | 0,46 | 0,85 | 0,62 |

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

Перспективный баланс потребления электрической энергии Кременкульского сельского поселения составить невозможно из-за отсутствия полных данных. В целом источники достаточны, при отсутствии резкого развития промышленных предприятий в Кременкульского сельского поселения в прогнозируемый период необходимо совершенствовать существующие электрические сети, проводить замену старого оборудования, довести учет потребления электроэнергии до 100%.

Расчет электрических нагрузок на территории Кременкульского сельского поселения в разрезе населенных пунктов представлен в таблице 2.2.

Таблица 2.2

| Наименование населенного пункта | Объем нового стр-ва, тыс. м2 общей площади/кол-во квартир (домов) | Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП, кВт | Источник питания, необходимый объем нового строительства или реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| c. Кременкуль | 672/3680 | 11656 | ПС «Кременкуль» 110/10 кВ, 1×10 мВА (сущ. сил. тр-р заменить на 2×16 мВА). |
| в т. ч. - 2-5-эт.секционная | 35/435 | 740 |  |
| - блокированная | 16/82 | 248 |  |
| - усадебная | 621/3163 | 7668 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 3000 |  |
| п. Садовый | 35/210 | 828 |  |
| в т. ч. - усадебная | 35/210 | 660 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 168 |  |
| д. Альмеева | 8/45 | 260 | ПС«Харлуши» 110/10 кВ 6,3+2,5 мВА (сущ. сил. тр-ры заменить на 2×16 мВА). |
| в т. ч. - усадебная | 8/45 | 212 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 48 |  |
| с. Харлуши | 260/1400 | 4249 |  |
| в т. ч. - усадебная | 260/1400 | 3402 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 847 |  |
| д. Костыли | 7/40 | 238 |  |
| в т. ч. - усадебная | 7/40 | 190 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 48 |  |
| д. Мамаева | 34/205 | 783 |  |
| в т. ч. - усадебная | 34/205 | 645 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 138 |  |
| п. Западный | 875/6029 | 17943 | ПС «Новая-I» 110/10 кВ 2×16 мВА ПС «Бутаки» 110/10 кВ, 2×6,3 мВА (сущ. сил. тр-ры заменить на 2×16 мВА). |
| в т. ч. - 2- 4-эт.секционная | 225/2000 | 4725 |  |
| - блокированная | 161/1216 | 2420 |  |
| - усадебная | 489/2813 | 6821 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 3977 |  |
| д. Малиновка | 556/3490 | 10554 |  |
| в т. ч. - 2- 4-эт.секционная | 12/150 | 225 |  |
| - блокированная | 24/190 | 491 |  |
| - усадебная | 520/3150 | 7637 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 2201 |  |
| п. Осиновка | 894/6464 | 18973 |  |
| в т. ч. - 2- 4-эт.секционная | 30/300 | 630 |  |
| - блокированная | 243/2024 | 4020 |  |
| - усадебная | 621/4140 | 10032 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 4291 |  |
| п. Северный | 46/280 | 1051 |  |
| в т. ч. - усадебная | 46/280 | 876 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 175 |  |
| д. Малышево | 3/18 | 121 | От сущ. сетей |
| в т. ч. - усадебная | 3/18 | 117 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 4 |  |
| п. Терема | 122/740 | 2339 | ПС «Новоградская» 110/10 кВ, 2×25 мВА |
| в т. ч. - усадебная | 122/740 | 1805 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 534 |  |
| п. Ласковый | 61/370 | 1526 |  |
| в т. ч. - усадебная | 61/370 | 1072 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 454 |  |
| п. Вавиловец | 58/350 | 1536 | ПС «Шершневская» 110/10 кВ, 2×16 мВА |
| в т. ч. - усадебная | 58/350 | 1015 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 521 |  |
| ВСЕГО | 3658/23488 | 73331 |  |

В таблице 2.3 приведены общие расчетные показатели выработки электрической энергии на территории Кременкульского сельского поселения до 2030 г.

Таблица 2.3

Перспективные показатели выработки электрической энергии по Кременкульскому сельскому поселению

| Наименование населенного пункта | Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г факт | Расчетный срок 2030 г. |
| Кременкульское сельское поселение | млн. кВт*ч | 29,952 | 183,023 |

## Тепловая энергия

Прогноз перспективного удельного расхода тепловой энергии

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, произведены с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для объектов нового строительства удельные часовые тепловые нагрузки в ккал/ч на 1 м2 для жилых помещений и мест общего пользования определены исходя их нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление в соответствии с таблицей 4 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 258) для температуры наружного воздуха – 42 0С (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал в час на 1 м2

| Кол-во этажей | Значение по Кременкульскому СП | Нормируемый удельный расхода тепловой энергии на отопление многоквартирного дома или жилого дома, ккал в час на 1 м2 при расчетной температуре наружного воздуха |
| --- | --- | --- |
|  | -42 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |
| Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 160 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 | 158 | 163 | 169 | 176 |
| 2 | 148 | 121 | 127 | 128 | 135 | 138 | 140 | 146 | 152 | 161 | 167 |
| 3 | 94 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |
| 1 | 70 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 | 74 | 81 | 86 |
| 2 | 60 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 3 | 59 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |

Для вновь возводимых зданий в соответствии с Требованиями энергетической эффективности зданий, строений, сооружений (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 № 262) предусмотрено снижение нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции: с 2020 г. – на 10%.

Перспективные показатели спроса на тепловую энергию

Перспективный спрос на спрос на тепловую энергию, а также максимальный объем потребления тепловой энергии (при расчетных температурах наружного воздуха) в Кременкульском сельском поселении с распределением по видам потребления и расчетным элементам территориального деления по периодам реализации схемы теплоснабжения приведен в табл. 2.5.

В связи с отсутствием открытых систем теплоснабжения объем отпуска (потребления) теплоносителя для горячего водоснабжения не рассчитывается.

Таблица 2.5

Расчет планируемой общей тепловой нагрузки на расчетный срок по населенным пунктам Кременкульского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Жилой фонд, тыс.м2 | Численность населения, чел. | Расход тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
|  | с. Кременкуль |
| 1 | Усадебного типа. | 621,0 | 8700 | 96,26 | 0,00 | 2,83 | 99,09 |
|  | Блокированного типа | 16,0 | 300 | 2,48 | 0,00 | 0,1 | 2,58 |
|  | Секционного типа | 35,0 | 1900 | 5,43 | 0,00 | 0,62 | 6,05 |
| 2 | Соцкультбыт |  |  | 26,04 | 10,42 | 0,00 | 36,46 |
|  | Всего | 672 | 10900 | 130,21 | 10,42 | 3,55 | 144,18 |
|  | д. Альмеева |
| 3 | Усадебного типа. | 8,0 | 60 | 1,24 | 0,00 | 0,02 | 1,26 |
| 4 | Соцкультбыт |  |  | 0,31 | 0,124 | 0,00 | 0,434 |
|  | Всего | 8,0 | 60 | 1,55 | 0,124 | 0,02 | 1,694 |
|  | с. Харлуши |
| 5 | Усадебного типа. | 260,0 | 3640 | 40,3 | 0,00 | 1,183 | 41,483 |
| 6 | Соцкультбыт |  |  | 10,08 | 4,03 | 0,000 | 14,11 |
|  | Всего | 260,0 | 3640 | 50,38 | 4,03 | 1,183 | 55,593 |
|  | п. Западный |
| 7 | Усадебного типа. | 489,0 | 7180 | 75,8 | 0,00 | 2,33 | 78,13 |
|  | Блокированного типа | 161,0 | 3200 | 24,96 | 0,00 | 1,04 | 26,0 |
|  | Секционного типа | 225,0 | 5200 | 34,88 | 0,00 | 1,69 | 36,57 |
| 8 | Соцкультбыт |  |  | 33,91 | 13,56 | 0,00 | 47,47 |
|  | Всего | 875,0 | 15580 | 169,55 | 13,56 | 5,06 | 188,17 |
|  | д. Костыли |
| 9 | Усадебного типа. | 7,0 | 290 | 1,09 | 0,00 | 0,0943 | 1,1843 |
| 10 | Соцкультбыт |  |  | 0,27 | 0,11 | 0,00 | 0,38 |
|  | Всего | 7,0 | 290 | 1,36 | 0,11 | 0,0943 | 1,5643 |
|  | д. Малиновка |
| 11 | Усадебного типа. | 520,0 | 7710 | 80,6 | 0,00 | 2,51 | 83,11 |
|  | Блокированного типа | 24,0 | 500 | 3,72 | 0,00 | 0,163 | 3,883 |
|  | Секционного типа | 12,0 | 400 | 1,86 | 0,00 | 0,13 | 1,99 |
| 12 | Соцкультбыт |  |  | 21,55 | 8,62 | 0,00 | 30,17 |
|  | Всего | 556,0 | 8610 | 107,73 | 8,62 | 2,803 | 119,153 |
|  | д. Малышево |
| 13 | Усадебного типа. | 3,0 | 95 | 0,465 | 0,00 | 0,031 | 0,496 |
| 14 | Соцкультбыт |  |  | 0,116 | 0,05 | 0,00 | 0,166 |
|  | Всего | 3,0 | 95 | 0,581 | 0,05 | 0,031 | 0,662 |
|  | д. Мамаева |
| 15 | Усадебного типа. | 34,0 | 420 | 5,27 | 0,000 | 0,137 | 5,407 |
| 16 | Соцкультбыт |  |  | 1,32 | 0,53 | 0,00 | 1,85 |
|  | Всего | 34,0 | 420 | 6,59 | 0,53 | 0,137 | 7,257 |
|  | п. Осиновка |
| 17 | Усадебного типа. | 621,0 | 10855 | 96,26 | 0,00 | 3,53 | 99,79 |
|  | Блокированного типа | 243,0 | 5300 | 37,67 | 0,00 | 1,723 | 39,393 |
|  | Секционного типа | 30,0 | 800 | 4,65 | 0,00 | 0,26 | 4,91 |
| 18 | Соцкультбыт |  |  | 34,65 | 13,86 | 0,00 | 48,51 |
|  | Всего | 894,0 | 16955 | 173,23 | 13,86 | 5,513 | 192,6 |
|  | п. Садовый |
| 19 | Усадебного типа. | 35,0 | 180 | 5,43 | 0,00 | 0,059 | 5,489 |
|  | Секционного типа |  | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,033 | 0,033 |
| 20 | Соцкультбыт |  |  | 1,36 | 0,544 | 0,000 | 1,904 |
|  | Всего | 35,0 | 280 | 6,79 | 0,544 | 0,092 | 7,426 |
|  | п. Северный |
| 21 | Усадебного типа. | 46,0 | 600 | 7,13 | 0,00 | 0,195 | 7,325 |
| 22 | Соцкультбыт |  |  | 1,783 | 0,71 | 0,00 | 2,493 |
|  | Всего | 46,0 | 600 | 8,913 | 0,71 | 0,195 | 9,818 |
|  | п. Терема. |
| 23 | Усадебного типа. | 122,0 | 2000 | 18,91 | 0,00 | 0,65 | 19,56 |
| 24 | Соцкультбыт |  |  | 4,73 | 1,89 | 0,00 | 6,62 |
|  | Всего | 122,0 | 2000 | 23,64 | 1,89 | 0,65 | 26,18 |
|  | п. Ласковый |
| 25 | Усадебного типа. | 61,0 | 1000 | 9,46 | 0,00 | 0,325 | 9,785 |
| 26 | Соцкультбыт |  |  | 2,37 | 0,946 | 0,00 | 3,316 |
|  | Всего | 61,0 | 1000 | 11,83 | 0,946 | 0,325 | 13,101 |
|  | п. Вавиловец |
| 27 | Усадебного типа | 58,0 | 2000 | 9,00 | 0,000 | 0,65 | 9,65 |
| 28 | Соцкультбыт |  |  | 2,25 | 0,90 | 0,000 | 3,15 |
|  | Всего | 58,0 | 2000 | 11,25 | 0,90 | 0,65 | 12,8 |
|  | Итого по поселению на расчетный срок (нов. стр.) | 3676,0 | 63180 | 712,329 | 56,994 | 20,5473 | 789,87 |
| Итого с учетом потерь | 868,86 |

Перспективный структурный спрос на тепловую энергию

Приросты площади строительных фондов Кременкульского сельского поселения в течение 2018-2030 гг. ожидаются только за счет строительства индивидуальных жилых домов. Теплоснабжение планируемой малоэтажной застройки предлагается осуществить от автономных источников тепла и в положительном случае строительства новой модульной котельной с прокладкой теплотрассы от централизованного теплоснабжения.

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| Показатель | Этапы расчетного срока |
| --- | --- |
|  | 2017 | Расчетный срок 2030 г. |
| Кременкульское сельское поселение |
| Установленная мощность, Гкал/час | 13,26 | 88,096** |
| Ограничения тепловой мощности |  |  |
| Прогнозируемая подключённая нагрузка, Гкал/час | 3,3 | 464,839* |
| Потребление тепла, Гкал/год | 10100 | 1194402* |
| * - Перспективная нагрузка рассматривалась только по с. Кременкуль, п. Большие Харлуши, п. Терема, п. Западный, п. Ласковый, п. Садовый. Остальные населенные пункты в расчет не принимались. По остальным поселениям необходимо уточнять прогнозируемую нагрузку на источники теплоснабжения на стадии проектировании районов застройки ** - Расчетная мощность источников теплоснабжения принята по п. Большие Харлуши, п. Терема, с. Кременкуль и п. Садовый. По остальным поселениям необходимо уточнять проектируемую мощность источников теплоснабжения на стадии проектировании районов застройки. |

Генеральным планом Кременкульского сельского поселения на расчетный срок теплоснабжение планируется осуществляться от индивидуальных источников: отопительных аппаратов типа АОГВ, водогрейных котлов.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта предполагается осуществлять от индивидуальных встроено-пристроенных и крышных котельных.

Окончательный вариант развития теплоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения необходимо уточнять на стадии проектирования развития территории застройки жилых и производственных зон.

## Водоснабжение

Прогноз удельного водопотребления

В настоящее время в Кременкульском сельском поселении удельное среднесуточное водопотребление населенных пунктов принято в соответствии с СНиП 2.04.03-85 приведены в нижеследующей таблице 2.7.

Таблица 2.7

Показатель удельного водопотребления, м3/мес (л/сут) на 1 чел

| Тип застройки | Показатель удельного водопотребления |
| --- | --- |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), ванной, душем | 5,88 (196) |
| Жилые дома с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем (без ванн) | 5,29 (176,33) |
| Общежития с центральным холодным и горячим водоснабжением, канализацией (или септиком), душем (без ванн) | 4,76 (158,67) |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и ванной с водонагревателями | 5,32 (177,33) |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) и душем с водонагревателями (без ванн) | 4,78 (159,33) |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением, канализацией (или септиком) без горячего водоснабжения | 3,37 (112,33) |
| Жилые дома и общежития с центральным холодным водоснабжением без канализации (или септика) | 1,36 (45,33) |
| Жилые дома и общежития с привозной питьевой водой и забором воды из водозаборной колонки с канализацией (или септиком) | 1,56 (52) |
| Жилые дома и общежития с привозной питьевой водой и забором воды из водозаборной колонки без канализации (или септика) | 1,03(34,33) |

Исходя из общего количества реализованной воды населению удельное потребление воды принято для не канализованной территории (1,56 м3/мес. на 1 чел.) и представлено в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Показатель | Ед. изм. | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество потребителей | чел. | 11292 |
| Фактическое количество реализованной воды населению | м3/год | 180000 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | м3/мес. | 18609,24 |
|  | м3/год | 223310,9 |

Величины удельного водопотребления Кременкульского сельского поселения лежат в пределах существующих норм. Детальный расчет балансов водопотребления на основании действующих нормативов не произведен т.к. отсутствует информация по абонентам в разрезе категорий благоустройства. На остальной территории применяется децентрализованное водоснабжение, объем которого в расчетах не учитывается.

Перспективные показатели спроса на водоснабжение

При прогнозировании расходов воды для различных потребителей расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании.

На основании данных документов, а также общей сложившейся тенденции к росту потребления воды абонентами можно спрогнозировать уровень перспективного потребления воды сроком до 2030 года.

Прогнозный баланс водоснабжения Кременкульского сельского поселения на основании генерального плана Кременкульского сельского поселения представлен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

| № п/п | Населенный пункт | Проектная численность населения, тыс. чел. | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q сред. | Q max | Q min |
| 1 | с. Кременкуль | 13,6 | Хоз-питьевые нужды | 230 | 3128 | 3754 | 2502 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 23 | 313 | 375 | 250 |
|  |  |  | Полив | 50 | 680 | 680 | 680 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 4121 | 4809 | 3433 |
| 2 | с. Харлуши | 4,1 | Хоз-питьевые нужды | 230 | 943 | 1132 | 754 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 23 | 94 | 113 | 75 |
|  |  |  | Полив | 50 | 205 | 205 | 205 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 1242 | 1450 | 1035 |
| 3 | п. Западный | 15,7 | Хоз-питьевые нужды | 300 | 4710 | 5652 | 3768 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 30 | 471 | 565 | 377 |
|  |  |  | Полив | 70 | 1099 | 1099 | 1099 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 6280 | 7316 | 5244 |
| 4 | д. Малиновка | 9,1 | Хоз-питьевые нужды | 300 | 2730 | 3276 | 2184 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 30 | 273 | 328 | 218 |
|  |  |  | Полив | 70 | 637 | 637 | 637 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 3640 | 4241 | 3039 |
| 5 | п. Осиновка | 17 | Хоз-питьевые нужды | 300 | 5100 | 6120 | 4080 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 30 | 510 | 612 | 408 |
|  |  |  | Полив | 70 | 1190 | 1190 | 1190 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 6800 | 7922 | 5678 |
| 6 | п. Северный | 1 | Хоз-питьевые нужды | 230 | 230 | 276 | 184 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 23 | 23 | 28 | 18 |
|  |  |  | Полив | 50 | 50 | 354 | 50 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту | 3705 | 303 | 354 | 252 |
| 7 | д. Альмеева | 0,3 | Хоз-питьевые нужды | 150 | 45 | 54 | 36 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 15 | 4,5 | 5,4 | 3,6 |
|  |  |  | Полив | 50 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 65 | 74 | 55 |
| 8 | д. Костыли | 0,3 | Хоз-питьевые нужды | 230 | 69 | 83 | 55 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 23 | 7 | 8,3 | 5,5 |
|  |  |  | Полив | 50 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 91 | 106 | 76 |
| 9 | д. Малышево | 0,1 | Хоз-питьевые нужды | 150 | 15 | 18 | 12 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 15 | 1,5 | 1,8 | 1,2 |
|  |  |  | Полив | 50 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 22 | 25 | 18 |
| 10 | д. Мамаева | 0,9 | Хоз-питьевые нужды | 150 | 135 | 162 | 108 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 15 | 14 | 16 | 11 |
|  |  |  | Полив | 50 | 45 | 45 | 45 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 194 | 223 | 164 |
| 11 | п. Вавиловец | 2 | Хоз-питьевые нужды | 230 | 460 | 552 | 368 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 23 | 46 | 55 | 37 |
|  |  |  | Полив | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 606 | 707 | 505 |
| 12 | п. Ласковый | 1 | Хоз-питьевые нужды | 230 | 230 | 276 | 184 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 23 | 23 | 28 | 18 |
|  |  |  | Полив | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 303 | 354 | 252 |
| 13 | п. Терема | 2 | Хоз-питьевые нужды | 230 | 460 | 552 | 368 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 23 | 46 | 55 | 37 |
|  |  |  | Полив | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 606 | 707 | 505 |
| 14 | п. Садовый | 1,1 | Хоз-питьевые нужды | 230 | 253 | 304 | 202 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% | 23 | 25 | 30 | 20 |
|  |  |  | Полив | 50 | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту | 6622 | 333 | 389 | 278 |
| 15 | Итого: | 69 | Хоз-питьевые нужды |  | 18692 | 22430 | 14954 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 10% |  | 1869 | 2243 | 1495 |
|  |  |  | Полив |  | 4292 | 4292 | 4292 |
|  |  |  | Итого по поселению |  | 24853 | 28965 | 20741 |

Перспективный структурный баланс водопотребления

Перспективное потребление воды по отдельным категориям потребителей на территории Кременкульского сельского поселения приведено в таблице 2.9.

## Водоотведение

Прогноз удельного водоотведения

На сегодняшний день для граждан, проживающих в многоквартирных или частных жилых домах на территории Кременкульского сельского поселения, при отсутствии приборов учета действуют нормативы потребления водного ресурса. В таблице 2.7 приведены значения действующих нормативов для жилых зданий всех категорий благоустройства.

Согласно п.5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений.

Система централизованного водоотведения на территории Кременкульского сельского поселения осуществляется только в с. Кременкуль.

Удельное водоотведение представлено в таблице 2.10.

Таблица 2.10

| Показатель | Ед. изм. | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество потребителей | чел. | - |
| Фактическое количество отведенной воды | м3/год | 140000 |
| Удельное водопотребление холодной воды на 1 человека | м3/мес. | 18609,24 |
|  | м3/год | 223310,9 |

Сведения об ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Прогнозный баланс образования сточных вод на территории Кременкульского сельского поселения выполнен на основании генерального плана Кременкульского сельского поселения и представлен в таблице 2.11.

Перспективный структурный баланс водоотведения

Структурный баланс среднесуточного и годового водоотведения по группам абонентов в границах Кременкульского сельского поселения в прогнозе до 2030 года представлен в таблице 2.11.

Таблица 2.11

| № п/п | Населенный пункт | Проектная численность населения, тыс. чел. | Категория водо пользователей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы стоков, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q сред. | Q max | Q min |
| 1 | с. Кременкуль | 13,6 | Хоз-бытовые стоки | 230 | 3128 | 3754 | 2502 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 11,5 | 156 | 188 | 125 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 3284 | 3942 | 2627 |
| 2 | с. Харлуши | 4,1 | Хоз-бытовые стоки | 230 | 943 | 1132 | 754 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 12 | 47 | 57 | 38 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 990 | 1188 | 792 |
| 3 | п. Западный | 15,7 | Хоз-бытовые стоки | 300 | 4710 | 5652 | 3768 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 15 | 236 | 283 | 188 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 4946 | 5935 | 3956 |
| 4 | д. Малиновка | 9,1 | Хоз-бытовые стоки | 300 | 2730 | 3276 | 2184 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 15 | 137 | 164 | 109 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 2867 | 3440 | 2293 |
| 5 | п. Осиновка | 17 | Хоз-бытовые стоки | 300 | 5100 | 6120 | 4080 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 15 | 255 | 306 | 204 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 5355 | 6426 | 4284 |
| 6 | п. Северный | 1 | Хоз-бытовые стоки | 230 | 230 | 276 | 184 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 12 | 12 | 14 | 9 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 242 | 290 | 193 |
| 7 | п. Садовый | 1,1 | Хоз-бытовые стоки | 230 | 253 | 304 | 202 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 12 | 13 | 15 | 10 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 266 | 319 | 213 |
| 8 | д. Альмеева | 0,3 | Хоз-бытовые стоки | 150 | 45 | 54 | 36 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 8 | 2 | 3 | 2 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 47 | 57 | 38 |
| 9 | д. Костыли | 0,3 | Хоз-бытовые стоки | 230 | 69 | 83 | 55 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 12 | 4 | 4 | 3 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 73 | 87 | 58 |
| 10 | д. Малышево | 0,1 | Хоз-бытовые стоки | 150 | 15 | 18 | 12 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 7,5 | 0,8 | 1 | 0,6 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 16 | 19 | 13 |
| 11 | д. Мамаева | 0,9 | Хоз-бытовые стоки | 150 | 135 | 162 | 108 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 7,5 | 7 | 8 | 5 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 142 | 170 | 113 |
| 12 | п. Вавиловец | 2 | Хоз-бытовые стоки | 230 | 460 | 552 | 368 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 12 | 23 | 28 | 18 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 483 | 580 | 386 |
| 13 | п. Ласковый | 1 | Хоз-бытовые стоки | 230 | 230 | 276 | 184 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 12 | 12 | 14 | 9 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 242 | 290 | 193 |
| 14 | п. Терема | 2 | Хоз-бытовые стоки | 230 | 460 | 552 | 368 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% | 12 | 23 | 28 | 18 |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 483 | 580 | 386 |
| 15 | Итого: | 69 | Хоз-бытовые стоки |  | 18692 | 22430 | 14954 |
|  |  |  | Неучтен. расходы 5% |  | 935 | 1122 | 748 |
|  |  |  | Итого по поселению |  | 19627 | 23552 | 15701 |

## Газоснабжение

Прогноз удельного потребления газа

Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению на территории Кременкульского сельского поселения представлены в табл. 2.12.

Таблица 2.12

Нормативы потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданами, проживающими на территории Кременкульского сельского поселения, в отсутствие приборов учета

| № | Назначение расходуемого газа | Показатель потребления | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление с использованием сетевого газа | м³ на 1 человека в месяц | 9,5 |
| 2 | Подогрев воды с использованием сетевого газа | м³ на 1 человека в месяц | 15,7 |
| 3 | Отопление с использованием сетевого газа | м³ на 1 человека в месяц | 6 |

На территории Кременкульского сельского поселения централизованное газоснабжение осуществляется в с. Кременкуль, п. Садовый, п. Западный, д. Малиновка, п. Северный, п. Вавиловец.

Перспективные показатели спроса на газ

Генеральным планом Кременкульского сельского поселения газификация населенных пунктов планируется на 100%.

Данные по расчетным расходам газа на расчетный срок на территории Кременкульского сельского поселения представлен в таблице 2.13.

Таблица 2.13

| № п/п | Название | Расчетный расход газа, (с учетом сущ.) нм3/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | расч. срок |
| 1 | с. Кременкуль | 19577 |
| 2 | пос. Садовый | 1898,2 |
| 3 | пос. Терема | 4387,5 |
| 4 | пос. Ласковый | 2101,5 |
| 5 | пос. Вавиловец | 4650,6 |
| 6 | пос. Северный | 2042,2 |
| 7 | пос. Западный | 30690,1 |
| 8 | д. Осиновка | 30788,1 |
| 9 | д. Малиновка | 19100,1 |
| 10 | д. Малышево | 184,5 |
| 11 | д. Костыли | 527,4 |
| 12 | с. Харлуши | 9683,3 |
| 13 | д. Мамаева(от Харлушей) | 1698,0 |
| 14 | д. Альмеева(от Мамаева) | 503,2 |
|  | Итого: | 133013,9 |

## Твердые коммунальные отходы

Прогноз изменения норм накопления твердых коммунальных отходов

Источниками образования ТКО являются население Кременкульского сельского поселения, учреждения и предприятия общественного назначения и промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории поселения.

Твердые коммунальные отходы — отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц. Индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов — среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.

На норматив накопления влияют такие факторы как степень благоустройства жилищного фонда, культура торговли, степень благосостояния, развитие общественного питания.

В таблице 2.14 представлены нормативы образования ТКО.

Таблица 2.14

Нормативы образования ТКО

| Наименование отходов | Норма по ТСН 1-2000. |
| --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 300 кг на 1 чел/год |
| Жидкие нечистоты, тыс. куб. м | 2 куб. м на 1 чел/год |

Кременкульскому сельскому поселению необходимо определение актуальных нормативов образования отходов.

Перспективные нормы накопления отходов определяются в соответствии с генеральной схемой очистки территории поселения, с подробным описанием мероприятия для развития системы обращения с ТКО, анализом всех подсистем и актуальными нормами накопления отходов. На данный момент генеральная схема очистки территорий Кременкульского сельского поселения не разработана, территориальная схема обращения с отходами не разработана.

Перспективные показатели спроса на сбор, вывоз и размещение ТКО

Для определения расчетных объемов образования отходов и сравнения их с фактическими значениями используются нормы накопления отходов для населения и объектов социально-культурной сферы из утвержденных документов.

Исходя из вышеизложенного, прогноз спроса на сбор и утилизацию отходов в границах Кременкульского сельского поселения до 2030 года приведен в таблице 2.15.

Таблица 2.15

Расчетные объемы накопления ТКО до 2030 года

| Наименование отходов | 2017г | на 2030г |
| --- | --- | --- |
| Твердые бытовые отходы, тыс. т | 3388 | 20700 |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## Система электроснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Система электроснабжения Кременкульского сельского поселения относится ко второй ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности. Правовая основа оптового рынка регламентирована постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 №1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

Реализация электроэнергии потребителю производится на розничном рынке электроэнергии. Правила функционирования розничного рынка электроэнергии регламентированы постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Центральным субъектом розничного рынка является гарантирующий поставщик. Гарантирующий поставщик обязан заключить договор энергоснабжения с любым обратившимся к нему физическим или юридическим лицом, энергопринимающие устройства которых находятся в зоне деятельности гарантирующего поставщика. Потребитель также вправе заключить договор энергоснабжения с энергоснабжающими компаниями, не имеющими статус гарантирующего поставщика, однако, факт обязательности заключения договора со стороны поставщика отсутствует.

Электросетевые компании, осуществляющие деятельность в границах поселения, предоставляют услуги транспорта электроэнергии гарантирующему поставщику, либо продают электроэнергию, приобретенную на рынке, непосредственно потребителю.

На территории МО поставщиком электрической энергии является ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», услуги по передаче электроэнергии оказывает ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», обслуживание сетей осуществляет ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Электроснабжение Кременкульского сельского поселения осуществляется от Челябинской энергосистемы через подстанции 110 кВ.

ПС «Кременкуль» 110/10 кВ, 1×10 мВА;

ПС «Харлуши» 110/10 кВ, 6,3+2,5 мВА;

ПС «Шершневская» 110/10 кВ, 2×16 мВА;

ПС «Новоградская» 110/10 кВ, 2×25 мВА;

ПС «Бутаки» 110/10 кВ, 2×6,3 мВА.

Таблица 3.1

Характеристика оборудования системы генерации Кременкульского сельского поселения

| Наименование источника и маркировка | Количество трансформаторов | Мощность выработки, МВА | Месторасположение, подключенные поселки, деревни | Техническое состояние (год стр-ва) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС «Кременкуль» | 1 | 10 | н/д | н/д |
| ПС «Харлуши» | 2 | 6,3+2,5 | н/д | н/д |
| ПС «Шершневская» | 2 | 32 | н/д | н/д |
| ПС «Новоградская» | 2 | 50 | н/д | н/д |
| ПС «Бутаки» | 2 | 12,6 | н/д | н/д |

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Информация по общей протяженности сетей на территории Кременкульского сельского поселения отсутствует.

Передача электрической энергии осуществляется по распределительной сети напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, выполненной воздушными линиями.

Нормативный срок службы КЛ по информации электросетевых компаний составляет 25-30 лет, нормативный срок службы ВЛ – 25-50 лет

Информация по трансформаторным подстанциям на территории Кременкульского сельского поселения отсутствует.

Анализ зон действия источников электроснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Величина суммарной мощности источников питания на территории Кременкульского сельского поселения превышает величину потребляемой им электрической нагрузки. Этот фактор необходимо учитывать при анализе расположения источников питания.

Источники электрической энергии на территории Кременкульского сельского поселения находятся на территориях поселений и их окраинах.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе электроснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Информация по имеющимся резервам и дефицитам и ожидаемых резервов, и дефицитов мощности в системе электроснабжения на территории Кременкульского сельского поселения представлена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Наименование | Показатель | На расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Источники электроэнергии | МВА | 210 |
| Максимальная электрическая нагрузка | кВт | 73331 |

Перспективная мощность источников электроэнергии покрывает расчетные электрические нагрузки на территории Кременкульского сельского поселения.

Анализ показателей готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели и нормы качества электрической энергии установлены стандартом – ГОСТ 32144-2013 и обязательны для включения в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии к сетевым организациям и в договоры на пользование электрической энергии к сетевым организациям и в договоры на пользование электрической энергией между электросбытовыми организациями и потребителями электрической энергии.

Показателями качества электроэнергии являются:

установившееся отклонение напряжения;

размах изменения напряжения;

коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;

коэффициент n-ной гармонической составляющей напряжения;

отклонение частоты;

длительность провала напряжения;

импульсное напряжение;

коэффициент временного перенапряжения.

Готовность системы является одним из комплексных показателей надежности электроснабжения.

Под надежностью электроснабжения подразумевается непрерывное обеспечение потребителей электроэнергией заданного качества в соответствии с графиком электропотребления и в соответствии с категорией надежности электроприемника по ПУЭ.

В энергосистеме периодически случаются аварийные ситуации. Сводные данные об отказах на электросетевых объектах подлежат опубликованию и размещены на официальных сайтах сетевых организаций. В опубликованных данных содержится информация о времени и месте возникновения неполадок, сроках восстановления электроснабжения, причинах возникновения технологических нарушений и количестве недоотпущенной электрической энергии.

Ввиду отсутствия данных о значениях параметров качества электрической энергии не представляется возможности дать оценку качества электроэнергии.

Для повышения качества предоставляемых услуг сетевыми организациями периодично проводятся различные организационные и техническое мероприятия: составление и анализ балансов электроэнергии по подстанциям, организация рейдов для выявления безучетного потребления, проверка технического состояния, замена старых и установка новых приборов учета, замена малонагруженных ТП на меньшую мощность, выравнивание нагрузок в ТП и электрических сетях и др.

Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества. Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжение».

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

аккумуляторные батареи;

масляные кабели.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

В настоящее время на территории Кременкульского сельского поселения проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

эксплуатация автотранспортных средств, принадлежащих РРЭС;

утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

С целью минимального воздействия системы электроснабжения на окружающую среду трансформаторные подстанции и линии электропередач сооружены с учетом норм отвода земель.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Ежегодно службой по тарифам устанавливаются единые тарифы на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей, а также тарифы на услуги по передаче и ставки за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых организаций. Нерегулируемые цены для потребителей группы «прочие» рассчитываются ежемесячно в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

В таблице 3.3 представлены сведения о единых тарифах на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Таблица 3.3

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии за 2017 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Цена (тариф) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I полугодие | II полугодие |
| 1 | Группа «Население» |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,04 | 2,12 |

В целом энергосистема характеризуется значительным износом основных фондов электроэнергетики.

Большинство используемых силовых трансформаторов на подстанциях физически устарели. Они имеют значения потерь холостого хода и короткого замыкания, значительно уступающие характеристикам современных трансформаторов, что увеличивает годовые потери электроэнергии.

Старение основных производственных фондов является общей проблемой топливно-энергетических комплексов в условиях увеличения потребностей энергопотребления, что является источником повышенного риска возникновения крупных аварий. Недостаточное инвестирование на обновление, техническое перевооружение основных производственных фондов генерирующих мощностей, подстанционного оборудования, магистральных и распределительных электрических сетей, а также продление срока эксплуатации оборудования в энергетической области посредством экспертизы промышленной безопасности, технического освидетельствования имеет массовый характер и еще более усугубляет ситуацию. Для снижения риска возникновения аварийных ситуаций и уменьшения уровня технологических потерь в энергосистеме необходима реконструкция и техническое перевооружение основных фондов электроэнергетики.

## Система теплоснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В настоящее время шесть населенных пунктов Кременкульского сельского поселения не газифицированы.

Теплоснабжение существующей многоэтажной, одноэтажной индивидуальной застройки и зданий соцкультбыта осуществляется от существующих котельных, индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Теплоснабжающей организацией на территории Кременкульского сельского поселения является МУП «ККС».

На неохваченной централизованным теплоснабжением территории Кременкульского сельского поселения применяется индивидуальное отопление от индивидуальных котлов на твердом топливе, природном газе.

Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории Кременкульского сельского поселения централизованное теплоснабжение осуществляется:

с. Кременкуль – котельная установленной теплопроизводительностью 12,8 Гкал/ч (14,9 МВт) с двумя водогрейными котлами «КВГ-6,5». Используемая мощность – 3,0 Гкал/ч (3,5 МВт);

д. Мамаева – маленькая котельная для теплоснабжения школы, топливо уголь;

п. Садовый – котельные для 2-эт. домов, магазина.

В настоящее время на территории поселка Садовый работают 2 газовые блочно-модульные котельные.

От котельной №1 снабжается теплом здание детского сада-школы. Мощность котельной – 300 кВт (установленная мощность 0,25 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 0,1 Гкал/ч). Потребление природного газа – 55 тыс. куб.м/год.

От котельной №2 снабжаются теплом 2 многоквартирных двухэтажных дома (18 квартир и 24 квартиры). Мощность котельной – 250 кВт (установленная мощность – 0,21 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 0,2 Гкал/час). Потребление природного газа – 67 тыс. м.куб./год.

Основное характеристики котельных представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Основные характеристики котельных

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования (Гкал/ч) | Топливо | Дата проведения последней наладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Кременкуль | КВГ-6,5 | - | 6,4 | газ | - |
|  | КВГ-6,5 | - | 6,4 | газ | - |
| Котельная Мамаева | - | - | - | уголь | - |
| Котельная Садовая №1 |  |  | 0,25 | газ |  |
| Котельная Садовая №2 |  |  | 0,21 | газ |  |

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Общая протяженность тепловых сетей на территории Кременкульского сельского поселения составляет 2,4 км. Подробная информация по ним отсутствует.

Анализ зон действия источников теплоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения Кременкульского сельского поселения состоит из 4 секционированных зон действия теплоисточников 
Существующие зоны действия каждого источника тепловой энергии Кременкульского сельского поселения отражены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Существующие зоны действия источников тепловой энергии 
Кременкульского сельского поселения

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование расчетного элемента территориального деления | Подключенная тепловая нагрузка всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Кременкуль | с. Кременкуль | 3 |
| 2 | Котельная Мамаева | д. Мамаева | - |
| 3 | Котельная Садовая №1 | п. Садовый | 0,1 |
| 4 | Котельная Садовая №2 | п. Садовый | 0,2 |
|  | ИТОГО по Кременкульского сельского поселения |  | 3,3 |

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе теплоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

В целом по системе теплоснабжения Кременкульского сельского поселения и в разрезе расчетных элементов территориального деления дефицит тепловой мощности не наблюдается.

Резерв тепловой мощности нетто Кременкульского сельского поселения составляет 9,96 Гкал/ч.

Резерв тепловой мощности нетто по источникам тепловой энергии распределяется следующим образом:

Котельная Кременкуль – 9,8 Гкал/ч;

Котельная Садовая №1 – 0,14 Гкал/ч;

Котельная Садовая №2 – 0,01 Гкал/ч.

Дефицитов тепловой мощности по Кременкульскому сельскому поселению не наблюдается.

Размер резерва тепловой мощности котельных Кременкульского сельского поселения свидетельствует о наличии возможности расширения технологических зон действия котельных и возможности присоединения новых потребителей.

На перспективу генеральным планом Кременкульского сельского поселения на расчетный срок теплоснабжение планируется осуществляться от индивидуальных источников: отопительных аппаратов типа АОГВ, водогрейных котлов.

Теплоснабжение объектов соцкультбыта предполагается осуществлять от индивидуальных встроено-пристроенных и крышных котельных.

Окончательный вариант развития теплоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения необходимо уточнять на стадии проектирования развития территории застройки жилых и производственных зон.

Анализ показателей готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Надежность системы характеризуется показателями, установленными СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

1) безотказность, т.е. вероятность безотказной работы системы, ее способность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже +12°С, более установленного нормативом или договором числа раз за 100 лет;

2) готовность, т.е. вероятность исправного состояния системы, ее готовность не допускать отказов, приводящих к падению температуры в не угловых отапливаемых помещениях ниже расчетной внутренней температуры, более установленного нормативом или договором числа часов в год;

3) живучесть, т.е. способность системы выжить в экстремальных условиях.

Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые Правительства РФ» для оценки надежности систем теплоснабжения также используются следующие показатели:

интенсивность отказов систем теплоснабжения;

относительный аварийный недоотпуск тепла;

надежность электроснабжения источников тепловой энергии;

надежность водоснабжения источников тепловой энергии;

надежность топливоснабжения источников тепловой энергии;

соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей;

уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек;

техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов;

готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения.

Для соблюдения критериев надежности теплоснабжающие организации обязаны:

1) обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб;

2) организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей;

3) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии;

4) обеспечивать качество теплоносителей;

5) организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

6) обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей;

7) обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения.

Безопасность системы теплоснабжения определяется следующими показателями:

резервирование системы теплоснабжения;

бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

К понятию «безопасности» можно отнести функционирование тепловых сетей, которое не приводит:

к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и окружающей среды веществ;

к стойкому нарушению естественного (природного) теплового режима в экологических системах растительного покрова (травы, кустарников, деревьев).

При проектировании новых систем теплоснабжения, либо при их реконструкции или модернизации, необходимо соблюдать требования, установленные в СНиП 41-02-2003 для обеспечения установленного уровня качества, безопасности и надежности системы.

Аварий в системах теплоснабжения в отопительный период 2015-2017 г. с превышением допустимой продолжительности времени подачи тепловой энергии нет.

Таблица 3.6

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

| Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (ед. на км) | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 | 0 | 0 |
| Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 | 0 | 0 |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 | 0 | 0 |

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения в сфере организации качественного теплоснабжения:

К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения потребителей Кременкульского сельского поселения относятся:

высокий уровень износа тепловых сетей, 25% от общей протяженности тепловых сетей эксплуатируются более 25 лет и нуждаются в замене;

отсутствие системы коммерческого учета тепловой энергии, определение объемов поставленной тепловой энергии осуществляется расчетным способом, в результате чего у потребителей отсутствуют стимулы к внедрению энергосбережения и повышения комфортности проживания в помещениях, а у поставщиков – к повышению качества теплоснабжения.

В сфере организации надежного и безопасного теплоснабжения:

К существующим проблемам организации надежного и безопасного теплоснабжения Кременкульского сельского поселения относятся:

невыполнение гидравлического расчета тепловых сетей, отсутствие карт эксплуатационных гидравлических режимов тепловых сетей;

отсутствие статистики инцидентов на тепловых сетях, позволяющей оценить участи с большей вероятностью отказов, выделить зоны ненормативной надежности тепловых сетей;

отсутствие системы комплексного мониторинга и диагностики состояния трубопроводов системы теплоснабжения;

отсутствие системы диспетчеризации.

Отсутствие испытаний на определение фактических тепловых потерь тепловой энергии в теплосетях, что приводит к занижению по сравнению с реальным уровнем потерь в тепловых сетях, включаемого в тарифы на тепло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на реконструкцию тепловых сетей.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством согласно разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций сформированы в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии».

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации за 2017 гг, представлена в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Динамика утвержденных тарифов в сфере теплоснабжения Кременкульского сельского поселения

| Наименование показателей | 2017 г. |
| --- | --- |
|  | с 01 января | с 01 июля |
| население, с НДС, руб./Гкал | 1497,11 | 1497,11 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может включать в себя затраты на создание тепловых сетей протяженностью от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика. При этом исключаются расходы, предусмотренные на создание этих тепловых сетей инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо средства, предусмотренные и полученные за счет иных источников, в том числе средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

На момент разработки схемы теплоснабжения плата за подключение к системе теплоснабжения Кременкульского сельского поселения не установлена.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, определенных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808.

На момент разработки схемы теплоснабжения Кременкульского сельского поселения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для отдельных категорий социально значимых потребителей не установлена.

Информация по задолженности потребителей за предоставленные ресурсы на территории Кременкульского сельского поселения перед действующей ресурсоснабжающей организацией отсутствует.

## Система водоснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в большинстве населенных пунктов КСП являются подземные воды. Исключением является пос. Садовый, водоснабжение которого осуществляется по водоводу Д300-Д160 от системы водоснабжения г. Челябинска

Ресурсоснабжающая организация в сфере водоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения – МУП «ККС».

Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Из 15-ти населенных пунктов поселения централизованные водопроводы имеются только в с. Кременкуль, пос. Садовый, д. Альмеева, с. Харлуши. Водопроводные сооружения, в составе 2-х резервуаров и насосной II подъема имеются в с. Кременкуль. Существующие сооружения водоподготовки, расположенные на территории насосной II подъема, разрушены. Общее состояние имеющихся систем водоснабжения крайне неудовлетворительное. Качество воды, поступающей потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.".

Водоснабжение с. Кременкуль в настоящее время осуществляется от 2 артезианских скважин, вода в которых не соответствует требованиям по качеству, предъявляемых к источникам питьевого водоснабжения, в частности, по радиологическим показателям и общей жесткости. Дебит каждой скважины около 380 м3/ сут. Одна скважина работает на водоснабжение поселка, вторая подает воду в существующую водонапорную башню и снабжает водой исключительно поселковую котельную. Вода из обеих скважин подается потребителям без какой-либо подготовки. Имеются два резервуара емкостью по 500 м3 каждый, насосная II подъема (износ 60%), сети водоснабжения в количестве около 10 км диаметром 40, 50, 100 мм (износ 100%).

В настоящее время источником водоснабжения пос. Северный являются подземные воды.

Водоснабжение организовано от артезианской скважины, расположенной на ул. Садовая. Скважина введена в эксплуатацию в 1954 г. Глубина скважины – 54 м. Скважина оборудована погружным насосом ЭЦВ-6. Вода от скважины поступает в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть. Очистка и обеззараживание воды не производится.

Протяженность поселковой водопроводной сети составляет – 3000 м. Диаметр водопровода – 159-63 мм. Материал труб – сталь, полиэтилен. На сети установлены водоразборные колонки. Водопроводные сети тупиковые

В населенных пунктах, не обеспеченных централизованным водопроводом, водоснабжение осуществляется от индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Существующая водопроводная сеть поселений – тупиковая. Основной потребитель-население.

Материал труб – чугун, сталь. Общая протяженность водопроводных сетей на территории Кременкульского сельского поселения 29,4 км. процент износа водопроводных сетей составляет 35%.

Анализ зон действия источников водоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технологические зоны водоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения определяются границами населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, следовательно, технологическая зона централизованного водоснабжения – 4 (с. Кременкуль, пос. Садовый, д. Альмеева, с. Харлуши).

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Анализ резервов и дефицитов систем водоснабжения выполняется для каждой технологической зоны на основании статических данных за 2017 год в соответствии с учётом максимально возможного отклонения расходов воды в сутки. Объёмы воды на нужды организаций приводятся из статистической информации и договорных обязательств ресурсоснабжающей организации.

Генеральный план развития Кременкульского сельского поселения предусматривает увеличение доли жилого фонда.

Информация по существующим мощностям водозаборных сооружений на территориях с централизованным водоснабжением отсутствует. Расчет и анализ резервов и дефицитов мощностей не выполнен.

На перспективу генеральным планом Кременкульского сельского поселения планируется:

обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

повышение качества питьевой воды, подаваемой потребителям;

100% обеспечение жителей водой питьевого качества;

обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Перспективные балансы дефицита/резерва мощностей необходима уточнять при разработке ПСД и планировки застройки жилых районов.

Анализ показателей готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 готовность системы водоснабжения характеризуется вероятностью того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Готовность системы является одним из комплексных показателей ее надежности.

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения определены в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоснабжения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 3.8.

Следует заметить, что в таблице отсутствует показатель достаточности объемов водных ресурсов источников водоснабжения ввиду наличия значительного резерва водозаборных сооружений.

Согласно предоставленным данным о проводимых химических анализах, за последние несколько лет качество воды, поставляемой ресурсоснабжающими организациями населению значительно улучшилось и на текущий момент полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Таблица 3.8

Показатели надежности централизованных систем водоснабжения Кременкульского сельского поселения на 2017 год

| Группа | Показатель | 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км | 3,4 |
|  | 2. Аварийность на сетях водопровода, ед./км | - |
|  | 3. Износ водопроводных сетей, % | 35 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, % | - |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов, м3/год | - |
|  | 3. Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы, тыс. кВтч/год | - |
| Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3 | На водоподготовку | 0 |
|  |  | На подачу | 1,55 |

На сегодняшний день развитию и эксплуатации систем централизованного водоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения препятствуют несколько факторов. Их перечень и более детальное описание представлено ниже.

- Отсутствие защищенного резервного источника водоснабжения на случай ЧС, отвечающего требованиям правил «Резервирования источников питьевого водоснабжения»;

- Недостаточная надежность системы водоснабжения Кременкульского сельского поселения;

низкая обеспеченность жилого фонда водопроводом;

использование для питьевого водоснабжения неблагополучных по санитарно-гигиеническим показателям источников;

водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и находятся в аварийном состоянии;

недостаточная производительность существующих подземных водозаборов;

отсутствие зон санитарной охраны, в том числе строго режима, подземных источников водоснабжения;

отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания сельских водопроводов.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Сооружения водоподготовки на территории Кременкульского сельского поселения отсутствуют.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

В таблице 3.9 представлены сведения о тарифах на услуги по водоснабжению за 2017 год.

Таблица 3.9

Тарифы на услуги по водоснабжению за 2017 год

| Наименование организации коммунального комплекса | Тариф, руб./м3 | Период действия тарифа |
| --- | --- | --- |
| - | 21,85 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |
|  | 23,03 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

Подробная информация о данной организации отсутствует.

## Система водоотведения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Из всех населенных пунктов Кременкульского сельского поселения централизованной канализацией оборудована только часть жилой застройки в с. Кременкуль.

Ресурсоснабжающая организация в сфере водоотведения на территории Кременкульского сельского поселения - ООО «ЮжУралВодоканал».

Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Централизованной канализацией оборудована центральная часть с. Кременкуль.

Имеется канализационная станция (КНС) - 1 шт. (износ 50%), Очистные сооружения канализации полностью разрушены. Стоки из КНС сбрасываются в настоящее время в оз. Шипейка, расположенное в границах поселка. Стоки из выгребов частного сектора вывозятся ассенизационными машинами в частично сохранившиеся пруды-накопители, оставшиеся от разрушенных очистных сооружений.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, население использует выгребы или надворные туалеты с последующим вывозом ассенизационными машинами. В ряде поселков, в коттеджной застройке, население использует местные системы канализации с отводом стоков от каждого дома на собственные очистные сооружения.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Общая протяженность существующих сетей канализации (самотечная) Кременкульского сельского поселения составляет – 9 км.

Анализ зон действия источников водоотведения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые) от административной застройки и жилых домов среднеэтажной застройки. К нецентрализованной системе водоотведения относятся зоны, где устроены выгребные ямы и вывоз сточных вод из них производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей на ближайшие очистные сооружения.

На территории Кременкульского сельского поселения централизованная система водоотведения осуществляется в с. Кременкуль. Сбор ЖБО осуществляется в септики.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе водоотведения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Действующие сооружения по очистке сточных вод на территории Кременкульского сельского поселения отсутствуют.

На перспективу генеральным планом Кременкульского сельского поселения планируется:

полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

достижение нормативного уровня очистки производственных и хозяйственно-бытовых стоков;

100% охват жилого фонда населенных пунктов канализацией;

обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Перспективные балансы дефицита/резерва мощностей необходима уточнять при разработке ПСД и планировки застройки жилых районов.

Анализ показателей готовности системы водоотведения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 готовность системы водоотведения характеризуется вероятностью того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается. Готовность системы является одним из комплексных показателей ее надежности.

Показатели надежности централизованных систем водоотведения определены в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» и характеризуют состояние системы водоотведения на сегодняшний день. Данные показатели приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Показатели надежности централизованной системы водоотведения Кременкульского сельского поселения

| Группа | Показатель | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | 1. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, км | - |
|  | 2. Аварийность на сетях, ед./км | 2 |
|  | 3. Износ сетей, % | 45 |
| Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | 0 |
| Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление 1 м3 питьевой воды, кВтч/м3 | На очистку | 0 |
|  |  | На перекачку | 1,55 |

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории Кременкульского сельского поселения сточные воды никак не очищаются.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб.

Сброс сточных вод без выполнения надлежащей очистки представляет серьезную угрозу для экологии окружающей среды и для населения Кременкульского сельского поселения.

Для нормальной работы канализационных сетей необходимо решение следующих задач:

прекращение сброса неочищенных сточных вод;

внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков;

обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод;

строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутствует;

предварительный выбор местоположения, основных параметров очистных сооружений и очередности строительства;

определение профиля основного оборудования;

определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

В таблице 3.11 представлены тарифы на ресурс, предоставляемый организацией на 2017 год.

Таблица 3.11

Тарифы на услуги по водоотведению на 2017 год

| Тариф, руб./куб.м | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 20,85 | I полугодие |
| 23,03 | II полугодие |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

## Система газоснабжения

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Источником газоснабжения Кременкульского сельского поселения является система газопроводов Бухара – Урал. По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:

- теплота сгорания – 8029 ккал/нм3;

- плотность газа 0,6863 кг/км

Услуги по обеспечению населения газом осуществляет ООО "НОВАТЭК-Челябинск".

Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

На данный момент газифицированы: с. Кременкуль, пос. Садовый, пос. Западный, д. Малиновка, пос. Северный и пос. Вавиловец

Газоснабжение поселения осуществляется от ГРС с-з «Митрофановский» (у пос. Садовый).

Давление газа на выходе:

проектное – 1,2 МПа;

фактическое – 0,6 МПа.

Диаметр газопровода на выходе с ГРС — Ду150.

В районе ГРС установлен ГРПШ для снижения давления до среднего Р=0,3 МПа для газоснабжения с. Кременкуль и пос. Садовый.

Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей, имеющиеся проблемы и направления их решения

Информация по сетям газопровода на территории Кременкульского сельского поселения отсутствует.

Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории Кременкульского сельского поселения газоснабжение в настоящее время осуществляется от ГРС с-з «Митрофановский», в связи с чем зоной действия указанныхо источников является вся территория, обустроенная централизованным газоснабжением.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Расчетный максимальный часовой расход природного газа (без учета промпредприятий) на исходный год по имеющимся данным на жилой фонд (усадебная и многоэтажная жилая застройка) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и на объекты соцкультбыта составил – 12865,8 нм3/час.

Существующая ГРС полностью загружена.

На перспективу генеральным планом Кременкульского сельского поселения предусматривается:

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов газоснабжением;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем газоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений

Перспективные балансы дефицита/резерва мощностей необходима уточнять при разработке ПСД и планировки застройки жилых районов.

Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Организация-собственник опасного объекта системы газоснабжения обеспечивает его готовность к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации последствий в случае их возникновения посредством осуществления следующих мероприятий:

создает аварийно-спасательную службу или привлекает на условиях договоров соответствующие специализированные службы;

осуществляет разработку планов локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий;

создает инженерные системы контроля и предупреждения возникновения потенциальных аварий, катастроф, системы оповещения, связи и защиты;

создает запасы материально-технических и иных средств;

осуществляет подготовку работников опасного объекта системы газоснабжения к действиям по локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий.

Перечень мероприятий по обеспечению готовности опасного объекта системы газоснабжения к локализации потенциальных аварий, катастроф, ликвидации их последствий разрабатывается организацией-собственником системы газоснабжения и согласуется с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности.

На сетях газоснабжения в границах Кременкульского сельского поселения инциденты и аварии за 2017 год отсутствовали.

Для повышения надежности газоснабжения потребителей и оптимизации загрузки существующей системы газоснабжения Кременкульского сельского поселения на перспективу необходимо осуществлять своевременную реконструкцию и модернизацию газопроводов.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным. В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается в специально предназначенных зданиях или на открытых площадках;

газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный— оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа (блоках);

газорегуляторный пункт шкафной или шкафной регулирующий пункт, оборудование которого размещается в шкафу из несгораемых материалов.

Оборудование газорегуляторного пункта — фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, прибор учета расхода газа (при необходимости) и другие контрольно-измерительные приборы, а также устройство обводного газопровода (байпаса). Блочные газорегуляторные пункты и стационарные оснащаются котельной установкой.

Все газорегуляторные пункты (за исключением стационарных) являются типовым изделием полной заводской готовности.

Блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной котельной установкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия источников постоянных выбросов загрязняющих веществ и малого объема регламентных залповых выбросов не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору химического воздействия, среди перечисленных типов газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной установкой. В этом случае, уровень загрязнения определяют расчетом в разделе «Мероприятия по ООС» проектных материалов на строительство объектов распределения газа.

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума (газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со звукоизоляцией (по проектным решениям).

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

В таблице 3.12 представлены сведения о тарифах на услуги по газоснабжению на 2017 год.

Таблица 3.12

Тарифы на услуги по газоснабжению на 2017 год

| Тариф, руб./ куб. м | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 6,15 | I полугодие |
| 6,39 | II полугодие |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

Уровень доступности платы за ЖКУ по критерию собираемости платежей также можно оценить на основании Приказа Минрегионразвития №378:

Высокий – при уровне собираемости платежей свыше 92%;

Доступный – при уровне собираемости платежей от 85% до 92%;

Недоступный – при уровне собираемости платежей ниже 85%. 155

Согласно пояснительной записке к отчету о социально-экономическом развитии за 2017 год уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения составил выше 85 %.

## Система обращения с ТКО

Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Ответственность за разработку, утверждение и реализацию региональных программ в области обращения с отходами; организацию по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов; разработку и утверждение территориальной схемы обращения с отходами несет администрация Кременкульского сельского поселения согласно положениями Федерального закона от 24.06.1998 года №89-ФЗ (ред. От 05.04.2016) «Об отходах производства и потребления».

Сбор коммунальных отходов от населения, очистку дворовых территорий, уборку контейнерных площадок осуществляют организации, оказывающие услуги по содержанию жилищного фонда. На территории Кременкульского сельского поселения сбором и вывозом ТКО занимается 1 управляющая компания - ООО «ДСК».

На территориях, закрепленных за промышленными предприятиями, коммерческими фирмами, общественными организациями и т.п. сбор ТКО и КГО осуществляют непосредственно природопользователи.

Договор на вывоз ТКО ежегодно заключается или пролонгируется между организацией-перевозчиком и собственником твердых коммунальных отходов – населением, управляющими компаниями, индивидуальными предпринимателями, предприятиями и другими учреждениями. В договоре устанавливаются обязанности сторон, а также указываются сведения об обслуживаемом объекте, проводится расчет вывозимых объемов ТКО и количество контейнеров, оговаривается порядок расчета.

Анализ существующего технического состояния системы ресурсоснабжения

Анализ эффективности и надежности имеющихся источников ресурсоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

На территории Кременкульского сельского поселения налажена система сбора и удаления отходов. Сбор твердых коммунальных отходов и мусора на территории Кременкульского сельского поселения производится в стандартные контейнеры, расположенные на контейнерных площадках, а также в специальные контейнеры-накопители мусоропроводов.

Информация об оснащенности контейнерами отсутствует.

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов от населения производится по утвержденному Администрацией Кременкульского сельского поселения графику.

Отходы бюджетных предприятий социальной и бытовой сферы также собираются по описанной схеме либо самостоятельно транспортируются на полигон с заключением индивидуальных договоров с организациями-перевозчиками. Все учреждения обязаны своевременно заключать договора со спецавтохозяйством на сбор и вывоз твердых бытовых отходов и несут за это ответственность.

Твердые коммунальные отходы с территории поселений вывозятся спецавтотранспортом на полигон ТКО, где складируются без дальнейшей переработки. Из частного сектора отходы вывозятся по заявлению жителей самосвалами.

Основные проблемы, возникающие при сборе отходов от населения:

не весь жилищный фонд охвачен организованной системой сбора и удаления отходов, что является причиной возникновения несанкционированных свалок;

требуется реорганизация периодичности сбора и вывоза ТКО в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

В перспективе необходима организация дополнительных контейнерных площадок и обустройство их в соответствии санитарно-гигиеническим нормам, установка достаточного количества контейнеров и постепенное снижение объема отходов, выбрасываемых на несанкционированные свалки.

Анализ эффективности и надежности системы транспортировки ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Для оптимизации вывоза ТКО составляются графики движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации.

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства обслуживает организации бюджетной сферы, население и прочих потребителей.

ООО «ДСК» является малым предприятием, имея несколько машин на прямых договорах. Данные отсутствуют.

Основными проблемами системы транспортировки ТКО является износ спецтехники и снижение регулярности вывоза ТКО из-за простоев спецтехники на ремонте, из-за износа и нехватки топлива.

Для решения основных проблем, связанных с вывозом ТКО необходимо расширение и обновление автопарка и спецтехники.

Анализ эффективности и надежности систем размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Твердые коммунальные отходы, жидкие нечистоты и промышленные отходы специальной техникой вывозятся на существующий полигон – Полетаево ООО «Полигон ТБО». Подробная информация по полигонам ТКО отсутствует.

Свалка соответствует требованиям СанПин 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» и эксплуатируются с грубыми нарушениями санитарных и природоохранных требований.

Имеющиеся проблемы в системе размещения, захоронения, утилизации и обезвреживания ТКО:

в пределах поселений образуются несанкционированные свалки, примыкающие к неблагоустроенной малоэтажной застройке и гаражно-строительным кооперативам;

накопление отходов производства и потребления, представляющих опасность для населения и окружающей природной среды.

системы сортировки и переработки твердых коммунальных отходов, образующихся в результате деятельности населения не налажена.

Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Информация по мощности действующего полигона ТКО отсутствует. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности не выполнен.

Генеральная схема санитарной очистки и уборки Кременкульского сельского поселения не разработана.

Нормы накопления отходов приняты в соответствии с ТСН для Челябинской области «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (ТСН 1-2000).

Общий расчетный объем подлежащих утилизации отходов Кременкульского сельского поселения составил за 2017 год с учетом всех отходов – около 3388 тонн (из расчета 300 кг/год на одного человека).

Анализ показателей готовности системы обращения с ТКО, имеющиеся проблемы и направления их решения

В течении 2016-2017 годов вступили в силу изменения к Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» 24.06.1998 № 89-ФЗ в части обязательной организации раздельного сбора отходов силами организаций, обслуживающих жилой фонд. Устанавливается порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами в соответствии с изменившимся законодательством являются:

охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов общества в целях обеспечения устойчивого развития общества;

использование наилучших доступных технологий при обращении с отходами;

комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов;

использование методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот;

доступ в соответствии с законодательством Российской Федерации к информации в области обращения с отходами;

участие в международном сотрудничестве Российской Федерации в области обращения с отходами.

Направления государственной политики в области обращения с отходами на данный момент являются приоритетными в следующей последовательности:

максимальное использование исходных сырья и материалов;

предотвращение образования отходов;

сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования;

обработка отходов;

утилизация отходов;

обезвреживание отходов.

В связи с приоритетными направлениями развития систем обращения с ТКО, регламентированными ФЗ №89 и №458, степень готовности системы обращения с ТКО важно оценивать не только со стороны надежности и работоспособности, но и со стороны возможности и объемов утилизации и обезвреживания отходов, а также внедрения раздельного сбора ТКО от населения.

С 1 января 2016 года вступили в силу изменения в федеральном законодательстве, которые коснулись системы вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта Федерации теперь будет осуществляться региональным оператором.

Развитие системы обращения с ТКО Кременкульского сельского поселения должно быть рассмотрено и обосновано территориальной схемой обращения с отходами Челябинской области, учитывая, мощности всех объектов размещения, тарифы единого регионального оператора и актуальную численность населения муниципального образования.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой, размещением отходов 1-4 класса опасности:

1. Экологические проблемы:

низкий охват населения централизованным сбором и утилизацией ТКО.

2. Социальные проблемы:

практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

3. Организационные проблемы:

недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

Воздействие на окружающую среду, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система обращения с ТКО включает в себя систему управления отходами, которая в свою очередь является составной частью управления жизнедеятельностью населенного пункта. Система управления отходами предусматривает не только контроль состояния окружающей среды в местах расположения объектов размещения отходов и здоровья населения, но и контроль энергоэкологического, медико-биологического и социального состояния среды; сбор и хранение объективной информации о состоянии окружающей среды, здоровье населения и др.

В системе обращения с ТКО Кременкульского сельского поселения источниками загрязнения окружающей среды являются действующий полигон, а также несанкционированные свалки.

Полигон ТКО — это комплекс природоохранительных сооружений, предназначенный для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТКО, предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду, загрязнению атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Атмосферный воздух над телом полигона загрязнен аммиаком и сероводородом, что гигиенического значения не имеет в связи с размещением полигона на значительном расстоянии от жилой застройки.

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

Анализ финансового состояния организаций коммунального комплекса, тарифов на коммунальные ресурсы, платежей и задолженности потребителей за предоставленные ресурсы

Тарифы на утилизацию (захоронение) ТКО за 2017 год.

Таблица 3.13

| Тариф, руб./куб. м | Период действия тарифа |
| --- | --- |
| 52 | I полугодие |
| 52 | II полугодие |

Одним из важнейших показателей экономической эффективности коммунального комплекса является уровень собираемости платежей с абонентов за предоставленные коммунальные услуги. Данный показатель в первую очередь характеризует доступность стоимости платы за коммунальные услуги для населения Кременкульского сельского поселения.

Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», определяющему критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги, уровень собираемости платы за коммунальные услуги рассчитывается как отношение оплаченных и начисленных значений платы за коммунальные услуги в каждом году (используются статистические данные формы).

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И УЧЕТА, И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

## Анализ состояния энергоресурсосбережения, в том числе наличие обоснованной программы мер и источников финансирования мероприятий по энергоресурсосбережению в многоквартирных домах, организациях, финансируемых из бюджета, муниципальных организациях

В соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности основывается на следующих принципах:

1. эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

2. поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3. системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

4. планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5. использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-технологических, экологических и социальных условий.

Согласно Федеральному закону №261-ФЗ полномочиями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности наделены органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

К полномочиям органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности относятся:

1. разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2. установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

3. информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

4. координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.

Целью муниципальной подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" является обеспечение экономии энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах муниципальных учреждений.

Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" являются:

Количество приборов учета, подлежащих обслуживанию, ремонту либо замене;

Количество объектов, на которых проведены работы по внедрению энергоэффективных устройств (оборудования).

## Анализ состояния учета потребления ресурсов, используемых приборов учета и программно-аппаратных комплексов

В соответствии с Федеральным Законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами.

Информация по оснащению приборами учета потребляемых энергоресурсов и воды на территории Кременкульского сельского поселения за 2017 г. представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Оснащенность приборами учета

| Показатель | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- |
|  | население | промышленные объекты | объекты социально-культурного и бытового назначения |
| Электрическая энергия | 100 | 100 | 100 |
| Тепловая энергия | 30 | 0 | 0 |
| Газ | 0 | 0 | 0 |
| Водоснабжение | 74,54 | 0 | 0 |
| Водоотведение | отс. | отс. | отс. |

Подробная количественная информация по установленным приборам учета в разрезе каждой из действующих коммунальных инфраструктур на территории Кременкульского сельского поселения отсутствует.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В данном разделе приводится перечень и количественные показатели целевых характеристик коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения, которые должны быть достигнуты на каждом этапе Программы комплексного развития.

Формирование требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения выполнено с учетом Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48.

Данная Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса устанавливает порядок и условия проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

На основании данной Методики выделен перечень показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства Кременкульского сельского поселения по группам, предусмотренных пунктом 32 Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов № 359/ГС, а именно:

а) общие для всех систем критерии доступности коммунальных услуг для населения;

б) по каждой системе:

спрос на коммунальные ресурсы;

показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса;

показатели надежности поставки ресурса;

показатели качества поставляемого ресурса;

показатели экологичности производства ресурсов;

другие показатели, важные для поселения.

Перечень и описание показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства Кременкульского сельского поселения, приведен в таблице 5.1. Описание показателей выполнено с учетом Приложения к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48.

Таблица 5.1

Перечень и описание показателей, характеризующих состояние коммунального хозяйства

| Группа показателей | Наименование показателя | Описание показателя |
| --- | --- | --- |
| Доступность товаров и услуг для потребителей | Обеспеченность населения доступом к коммунальной инфраструктуре | Численность населения, проживающего в многоквартирных и частных жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры |
| Спрос на коммунальные ресурсы | Объем производства товаров и услуг | Количество ресурса, произведенного для реализации всем абонентам |
|  | Величина новых нагрузок | Величина суммарных нагрузок, присоединенных в рассматриваемом периоде |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов | Удельные расходы электроэнергии, топлива | Отношение расходов электрической энергии, топлива на производство и транспортировку продукта к объему производства и транспортировки продукта |
|  | Коэффициент потерь | Отношение объема потерь ресурса в сетях к протяженности сети |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | Отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Резерв/дефицит мощности источников | Разность между мощностью источника и величиной фактически производимого ресурса |
| Показатели воздействия на окружающую среду | Приводятся показатели, характеризующие влияние технологического процесса производства ресурса на окружающую среду |
| Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры | Охват абонентов приборами учета | Доля потребителей, оснащенных приборами учета потребления ресурса, от общего числа абонентов централизованной системы (приводится в разрезе индивидуальных и общедомовых приборов учета) |

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – возможность приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом цен и надбавок к ценам для потребителей.

В соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность платы за потребляемые коммунальные услуги является комплексным параметром и определяется на основе системы критериев, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, к которым относятся:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378 оцениваются в соответствии с критериями, приведенными в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |
| --- | --- |
|  | Кременкульское сельское поселение | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | от 7,2 до 8,6 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | от 8 до 12 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 85 до 92 | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | свыше 15 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Обоснование критериев доступности коммунальных услуг для населения Кременкульского сельского поселения приводится в разделе 15 Программы комплексного развития, в котором выполняются следующие расчеты:

расчет прогнозного совокупного платежа населения поселения за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий;

сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения по доходным группам и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг;

проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.

Целевые показатели систем коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021 г | 2022г | 2023-2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом к электроснабжению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем производства электрической энергии | млн. кВт*ч | 29,952 | 42 | 54 | 66 | 78 | 183,023 |
| Мощность источников электроэнергии | МВА | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 113,4 | 210 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь электрической энергии | % | 9 | 9 | 8,6 | 8,2 | 7,8 | 7 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей электроснабжения | ед./км | <5 | <5 | <4 | <4 | <3 | <2 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 40 | 38 | 36 | 34 | <32 | <20 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Охват абонентов приборами учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным теплоснабжением | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем выработанной тепловой энергии | тыс. Гкал | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 1194,4** |
| Величина нагрузок | Гкал/ч | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 88,096* |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии/топлива на выработку тепла | м3 | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент потерь тепла | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей теплоснабжения | ед./км | <0,5 | <0,5 | <0,4 | <0,2 | <0,1 | <0,05 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | <15 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников теплоснабжения | Гкал/ч | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | 9,96 | * |
| Охват абонентов приборами учета | % | 30 | 32 | 37 | 45 | 55 | 80 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения доступом централизованным водоснабжением | % | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем переданной воды потребителю | тыс. м³ | 180 | 183,6 | 187,27 | 191,02 | 194,84 | 9071 |
| Величина нагрузок | м/сут | 493 | 503 | 513,1 | 523,34 | 533,81 | 24853 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на подачу воды | кВт*ч/м3 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 0,51 |
| Коэффициент потерь воды в сетях | % | 6,4 | 6,2 | 6 | 5,8 | 5,6 | 4,9 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей водоснабжения | ед./км | - | - | - | - | - | - |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | <15 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников водоснабжения | м/сут | - | - | - | - | - | - |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объём сбрасываемых неочищенных промывных вод | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 74,54 | 76 | 78 | 80 | 82 | 100 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным водоотведением | % | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7 | 7,5 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем собираемых сточных вод в централизованную систему водоотведения | тыс. м³ | 140 | 140,28 | 140,7 | 141 | 141,7 | 7174,8 |
| Величина нагрузок | м/сут | 383,5 | 384,3 | 385,48 | 386,3 | 388,22 | 19657 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на очистку сточных вод | кВт*ч/м3 | - | - | - | - | - | 1,2 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами: |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | <0,1 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | <20 |
| Показатели качества поставляемого ресурса: |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности очистных сооружений | м3/сут | - | - | - | - | - | - |
| Показатели воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод (хозяйственно-коммунального), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным газом | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем подачи газа потребителям | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - |
| Величина нагрузок | нм3/час | - | - | - | - | - | 133013,9 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельные расходы электроэнергии на подачу газа | кВт·ч/м³ | - | - | - | - | - | - |
| Коэффициент потерь | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийность сетей газоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | - | - | - | - | - | - |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит мощности источников газоснабжения | м³/сут | - | - | - | - | - | - |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Превышение ПДВ в атмосферу | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Охват абонентов приборами учета | % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 90 |
| СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ТКО |
| Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО | % | 21,7 | 28 | 37 | 46 | 55 | 100 |
| Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем собираемых ТКО от потребителей | т/год | 3388 | 3591 | 3914 | 4266 | 4650 | 20700 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | <40 | <40 | 35 | 30 | 30 | 20 |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели качества поставляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТКО | га | - | - | - | - | - | - |
| Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля смешанных отходов, подлежащих захоронению на полигонах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| * - Перспективная нагрузка рассматривалась только по с. Кременкуль, п. Большие Харлуши, п. Терема, п. Западный, п. Ласковый, п. Садовый. Остальные населенные пункты в расчет не принимались. По остальным поселениям необходимо уточнять прогнозируемую нагрузку на источники теплоснабжения на стадии проектировании районов застройки ** - Расчетная мощность источников теплоснабжения принята по п. Большие Харлуши, п. Терема, с. Кременкуль и п. Садовый. По остальным поселениям необходимо уточнять проектируемую мощность источников теплоснабжения на стадии проектировании районов застройки. |

# ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В ходе анализа существующего положения в сфере электроснабжения, имеющихся проблем и направлений их решения, в составе программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры предполагается реализация ряда мероприятий, направленных на улучшение функционирования системы электроснабжения Кременкульского сельского поселения, а также обеспечение электрической энергией перспективных потребителей. Данные мероприятия обеспечивают достижение целевых показателей развития системы электроснабжения Кременкульского сельского поселения.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

Генерального плана Кременкульского сельского поселения на период до 2030 г.;

Генеральные планы: с. Кременкуль, п. Большие Харлуши, п. Терема, п. Северный, п. Садовый, д. Малиновка, п. Ласковый, п. Западный.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

цель проекта;

технические параметры проекта;

необходимые капитальные затраты;

срок реализации проекта;

ожидаемые эффекты;

сроки получения эффектов;

простой срок окупаемости проекта.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, из мероприятий по развитию системы электроснабжения Кременкульского сельского поселения сформировано две группы проектов:

Проекты по развитию (модернизации) источников электроэнергии (мощности), в том числе центров питания на территории муниципального образования в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения, эффективности использования топлива, воды, электроэнергии и снижения выбросов,

Проекты по развитию (модернизации) электрических сетей, в том числе в целях присоединения новых потребителей, повышения надежности электроснабжения и снижения потерь в сетях.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Кременкульского сельского поселения.

Срок реализации: 2020 г.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- Строительство ПС «Новая 1» 110/10 кВ 2×16 мВА;

- Строительство ТП 11 шт, реконструкция 1 п. Терема;

- Строительство ТП 1 шт, реконструкция 2 п. Большие Харлуши;

- Строительство ТП 10/04 кВ 66 шт, РТП 5 шт, Западный;

- Строительство ТП 10/04 кВ, п. Ласковый;

- Строительство ТП 10/04 кВ, п. Садовый;

- Строительство ТП 10/04 кВ, п. Северный;

- Строительство ТП 10/04 кВ на территории Кременкульского сельского поселения;

- Реконструкция ТП 10/04 кВ на территории Кременкульского сельского поселения;

- Реконструкция ПС «Харлуши» с заменой силовых трансформаторов на 2*16 мВА;

- Реконструкция ПС «Кременкуль» с заменой силовых трансформаторов на 2*16 мВА;

- Реконструкция ПС «Бутаки» с заменой силовых трансформаторов на 2*16 мВА.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- Строительство линий электропередач п. Терема 7,42 км;

- Строительство линий электропередач п. Большие Харлуши 0,5 км;

- Строительство линий электропередач п. Западный;

- Строительство линий электропередач п. Ласковый;

- Строительство линий электропередач п. Садовый;

- Строительство линий электропередач п. Северный;

Строительство линий электропередач на территории Кременкульского сельского поселения;

Реконструкция линий электропередач, выработавших свой срок на территории Кременкульского сельского поселения.

Распределительные сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения поселка.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного электроснабжения;

повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

# ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2030 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

Генерального плана Кременкульского сельского поселения на период до 2030 г.;

Генеральные планы: с. Кременкуль, п. Большие Харлуши, п. Терема, п. Северный, п. Садовый, д. Малиновка, п. Ласковый, п. Западный.

Перспективная схема теплоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем теплоснабжения (котельных, ТП), и мероприятия, направленные на развитие тепловых сетей и объектов на них для подключения перспективных потребителей.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

цель проекта;

технические параметры проекта;

необходимые капитальные затраты;

срок реализации проекта;

ожидаемые эффекты;

сроки получения эффектов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Кременкульского сельского поселения.

Срок реализации: 2020 г.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Строительство газовых котельных с. Кременкуль 10 шт, мощностью: 2,75 Гкал/ч, 2,15 Гкал/ч, 1,2 Гкал/ч, 0,95 Гкал/ч, 0,6 Гкал/ч, 0,33 Гкал/ч, 0,31 Гкал/ч, 0,26 Гкал/ч, 0,17 Гкал/ч;

- Строительство газовых котельных п. Большие Харлуши, 7 шт, мощностью: 0,144 Гкал/ч, 0,12 Гкал/ч, 0,864 Гкал/ч, 0,118 Гкал/ч, 1,642 Гкал/ч, 0,172 Гкал/ч, 0,611 Гкал/ч;

- Строительство газовых котельных п. Терема, 2 шт, мощностью: 1 МВт, 5 МВт;

- Строительство газовых котельных п. Западный;

- Строительство газовых котельной п. Ласковый;

- Строительство газовых котельных п. Садовый, 6 шт, мощностью: 29,548 Гкал/ч, 16,617 Гкал/ч, 4,541 Гкал/ч, 8,405 Гкал/ч, 5,469 Гкал/ч, 5,995 Гкал/ч;

- Строительство газовых котельных п. Северный.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2023-2030 гг.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- снижение физического и морального износа технологического оборудования;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения Кременкульского сельского поселения;

- Строительство тепловых сетей с. Кременкуль;

- Строительство тепловых сетей п. Большие Харлуши;

- Строительство тепловых сетей п. Терема, протяженностью 2,52 км;

- Строительство тепловых сетей п. Западный;

- Строительство тепловых сетей п. Ласковый;

- Строительство тепловых сетей п. Садовый;

- Строительство тепловых сетей п. Северный;

- Реконструкция тепловых сетей.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2019-2030 г.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения Кременкульского сельского поселения являются:

повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения.

# ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2030 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

Генерального плана Кременкульского сельского поселения на период до 2030 г.;

Генеральные планы: с. Кременкуль, п. Большие Харлуши, п. Терема, п. Северный, п. Садовый, д. Малиновка, п. Ласковый, п. Западный.

Перспективная схема водоснабжения учитывает мероприятия, направленные на развитие объектов систем водоснабжения (водозаборов, артезианских скважин), и мероприятия, направленные на развитие водопроводных сетей и объектов на них для подключения перспективных потребителей.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

цель проекта;

технические параметры проекта;

необходимые капитальные затраты;

срок реализации проекта;

ожидаемые эффекты;

сроки получения эффектов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

Производственный контроль качества питьевой воды;

Разработка перспективной схемы водоснабжения Кременкульского сельского поселения.

Срок реализации: 2020, 2025 г.

Ожидаемый эффект: определение динамики химического состава воды.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Для населенных пунктов Кременкульского сельского поселения предусматриваются следующие типовые схемы водоснабжения в зависимости от выбранного источника водоснабжения.

1) Источник водоснабжения – р. Миасс.

Использование в качестве источника водоснабжения р. Миасс предусматривается для с. Кременкуль и с. Харлуши. Схема водоснабжения запроектирована следующей: поверхностный водозабор – насосная станция I подъема – водопроводные очистные сооружения (ВОС) – резервуары чистой воды (РЧВ) – насосная станция II подъема – объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

с. Кременкуль. Расчетная производительность водозабора и ВОС составляет 5000 м3/сут. Размещение водозабора для с. Кременкуль намечается на площадке старого водозабора, в районе дер. Костыли, с выполнением работ по реконструкции водозабора, насосной станции и водовода. Размещение ВОС предусматривается на территории существующих водопроводных сооружений. Объем проектируемых РЧВ составляет 2000 м3 (2×1000 м3). Расчетная производительность насосной II подъема составляет 283 м3/ч. Подача исходной воды от насосной I подъема до ВОС запроектирована по двум водоводам ПЭ100 D225х13,4 SDR17 по ГОСТ 18599-2001, протяженностью 6 км.

с. Харлуши. Размещение водозабора и площадки ВОС намечается на южной окраине села в границах населенного пункта. Расчетная производительность насосной I подъема и ВОС составляет 1600 м3/сут. Объем проектируемых резервуаров чистой воды составляет 750 м3 (3×250м3). Расчетная производительность насосной станции II подъема составляет 100 м3/ч.

2) Источник водоснабжения – Шершневское водохранилище

Для пос. Осиновка, д. Малиновка, п. Западный, п. Северный, намечается создание групповой системы водоснабжения с объединенными водопроводными очистными сооружениями и водозабором из Шершневского водохранилища, располагаемым на площадке южнее пос. Западный.

Расчетная производительность насосной I подъема и ВОС составляет 22000 м3/сут. Объем проектируемых резервуаров чистой воды составляет 5600 м3 (4×1400 м3). Требуемая расчетная производительность насосной станции II подъема составляет 1060 м3/ч.

Типы и конструкции водозаборных устройств, технология очистки воды, состав сооружений на проектируемых ВОС будут определяться на последующих стадиях проектирования после выполнения гидрологических изысканий источников и анализов исходной воды.

Для обеспечения существующей застройки с. Кременкуль хоз-питьевым водоснабжением, на начальных этапах реализации проекта, предусматривается подключение ее к проектируемой групповой системе из Шершневского водохранилища. В дальнейшем, по мере развития таких населенных пунктов как: пос. Осиновка, д. Малиновка, п. Западный и п. Северный, а также строительства водозабора в д. Костыли на р. Миасс, планируется переключение с. Кременкуль на собственный водозабор.

3) Источник водоснабжения — подземные воды

Данная схема водоснабжения предусматривается в следующих населенных пунктах с небольшим водопотреблением: д. Альмеева, д. Костыли, д. Малышево, д. Мамаева.

Схема водоснабжения запроектирована следующей: артезианская скважина, оборудованная погружным насосом — установка по обеззараживанию воды – водонапорная башня – водопроводная сеть. Пожаротушение предусмотрено из противопожарных водоемов и резервуаров с обеспечением подъезда к ним и автонасосов.

Выбор схемы водоснабжения, методов очистки воды, производительность насосных станций, ёмкость водонапорных башен и резервуаров определяется на последующих стадиях проектирования при разработке генеральных планов населенных пунктов.

Для существующих источников водоснабжения необходимо проведение обследований на предмет определения дебетов скважин и качества воды. При недостаточном дебете необходимо бурение дополнительных скважин с организацией ЗСО. Размещение проектируемых скважин необходимо произвести на участках, благоприятных в санитарном отношении, с учетом возможности организации зон санитарной охраны.

Для нужд орошения и полива следует использовать, как правило, поверхностные источники.

4) Источник водоснабжения — система водоснабжения г. Челябинска

Водоснабжение пос. Садовый будет осуществляться по существующей схеме от водовода №6 Челябинского водопровода. Проектом предусматривается реконструкция существующего водовода D300 к пос. Садовому. Также проектом предусматривается подключение к системе городского водопровода следующих населенных пунктов, тяготеющих к г. Челябинску: п. Терема, п. Ласковый, п. Вавиловец.

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

Водоснабжение с. Кременкуль и п. Большие Харлуши

с. Кременкуль. Строительство поверхностного водозабора на р. Миасс в р-не д. Костыли, производительностью 5000 м3/сут;

с. Кременкуль. Строительство НС-I подъема, производительностью 5000 м3/сут;

с. Кременкуль. Строительство ВОС, производительностью 5000 м3/сут;

с. Кременкуль. Строительство РЧВ 2*1200 м3;

с. Кременкуль. Строительство НС-II подъема, производительностью 5000 м3/сут;

п. Большие Харлуши. Строительство поверхностного водозабора на р. Миасс в р-не д. Костыли, производительностью 1600 м3/сут;

п. Большие Харлуши. Строительство НС-I подъема, производительностью 1600 м3/сут;

п. Большие Харлуши. Строительство ВОС производительностью, 1600 м3/сут;

п. Большие Харлуши. Строительство РЧВ 3*250 м3;

п. Большие Харлуши. Строительство НС-II подъема, производительностью 1600 м3/сут;

Водоснабжение п. Западный, п. Осиновка, д. Малиновка, п. Северный

п. Западный. Строительство поверхностного водозабора на Шершневском водохранилище, производительностью 22000 м3/сут;

п. Западный. Строительство НС-I подъема, производительностью 4*1400 м3/сут;

п. Западный. Строительство ВОС, производительностью 22000 м3/сут;

п. Западный. Строительство РЧВ 2*1200 м3;

п. Западный. Строительство НС-II подъема, производительностью 22000 м3/сут.

Обеспечение централизованным водоснабжением п. Садовый, п. Терема, п. Ласковый,  п. Вавиловец предусматривается от водовода г. Челябинск.

Водоснабжение д. Альмеева, д. Костыли, д. Малышево, д. Мамаева предусматривается от подземных источников (арт. скважины)

Строительство артезианских скважин 4 шт, по одной в каждом населенном пункте: д. Альмеева, д. Костыли, д. Малышево, д. Мамаева.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2023-2030 г.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

Строительство водовода протяженностью 6,5 км 2D225 мм от насосной I подъема до проектируемых водопроводных очистных сооружений с. Кременкуль;

Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с. Кременкуль, протяженностью 32,4 км;

Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Большие Харлуши, протяженностью 44,7 км;

Строительство кольцевые поселковые сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Терема, протяженностью 9,57 км;

Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Западный, протяженностью 5 км;

Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Осиновка, д. Малиновка, п. Северный;

Строительство сетей водопровода с подключением к центральному водоводу г. Челябинск, п. Садовый, п. Терема, п. Ласковый, п. Вавиловец;

Модернизация существующих водопроводных сетей.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2018-2030 гг.

Ожидаемый эффект: снижение потерь, повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения;

разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения Кременкульского сельского поселения являются:

обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

# ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2030 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

Генерального плана Кременкульского сельского поселения на период до 2030 г.;

Генеральные планы: с. Кременкуль, п. Большие Харлуши, п. Терема, п. Северный, п. Садовый, д. Малиновка, п. Ласковый, п. Западный.

Перспективная схема водоотведения учитывает мероприятия, предусматривающие строительство и реконструкцию сооружений и насосных станций системы водоотведения на перспективу, а также строительство, реконструкцию и модернизацию линейных объектов систем водоотведения.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

цель проекта;

технические параметры проекта;

необходимые капитальные затраты;

срок реализации проекта;

ожидаемые эффекты;

сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все предлагаемые мероприятия нацелены на обеспечение надежного и качественного водоотведения и имеют прежде всего социальное значение.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку стоков;

инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2020 г., 2025 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и отвода сточных вод.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

Разработка перспективной схемы водоотведения Кременкульского сельского поселения.

Срок реализации: до 2022 г.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

На расчетный срок проектом предусматривается строительство канализационных очистных сооружений в следующих населенных пунктах Кременкульского сельского поселения:

с. Харлуши, Проектная производительность КОС – 1,2 тыс. м3/сут. Размещение проектируемых КОС предусматривается на северной окраине села с соблюдением санитарно-защитной зоны 150м. Сброс очищенных сточных вод предусматривается осуществлять по напорному коллектору D200 в ручей в районе дер. Ключи;

д. Мамаева. Проектная производительность КОС – 170 м3/сут. Размещение проектируемых КОС намечается на северо-восточной окраине нас. пункта (вне границ заказника). Сброс очищенных сточных вод предусматривается в ручей Чубарь.

На проектируемых КОС предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях соответствующей производительности. Места расположения, производительность проектируемых очистных сооружений и выпусков очищенных стоков будут уточняться на последующих стадиях проектирования по согласованию со службами санитарно-эпидемиологического надзора.

Для с. Кременкуль, д. Малиновка, п. Осиновка, п. Западный, п. Северный, п. Садовый, проектом предусматривается создание групповой системы водоотведения с едиными канализационными очистными сооружениями. В перспективе в эту же канализационную систему будут поступать сточные воды от сельского поселения «Новый Кременкуль». Проектная производительность КОС составляет 23000 м3/сут. Схема очистки стоков полная биологическая с доочисткой стоков от биогенных элементов. Для обработки осадка предусматриваются сооружения механического обезвоживания. Обеззараживание очищенных сточных вод предусматривается на установках УФ-обеззараживания. Размещение проектируемых КОС намечается на площадке в 6,5 км севернее села Кременкуль. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в ур. «Сорочий лог».

Для д. Альмеево, д. Костыли, д. Малышево предлагается проектирование и строительство индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий). В качестве очистные сооружения проектом предусматривается использовать комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в искусственных условиях соответствующей производительности. Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов.

В пос. Вавиловец, пос. Терема, пос. Ласковый предусматривается строительство централизованной канализации. Отвод сточных вод от данных населенных пунктов возможен по двум вариантам: 1 вариант — отвод на проектируемые очистные сооружения канализации «Сорочий лог»; 2 вариант — отвод сточных вод в систему канализации г. Челябинска. Общее количество сточных вод от данных населенных пунктов составит 1680 м3/сут. Выбор варианта водоотведения будет производится на следующих стадиях проектирования.

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

Строительство КОС в п. Большие Харлуши, производительность 1200 м3/сут;

Строительство КОС в д. Мамаева, производительность 170 м3/сут;

Строительство КОС в с. Кременкуль, производительность 23000 м3/сут;

Строительство ЛОС в д. Альмеево, д. Костыли, д. Малышево;

Строительство КНС на территории Кременкульского сельского поселения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоотведения и очистки ЖБО.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022-2030 г.

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоотведения.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения строительства.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- Строительство сетей водоотведения п. Терем, протяженностью 8,33 км;

- Строительство сетей водоотведения с. Кременкуль, напорные – 31,2 км, самотечные – 26,2 км;

- Строительство сетей водоотведения п. Большие Харлуши, напорные – 14,4 км, самотечные – 26,2 км;

- Строительство сетей водоотведения п. Западный, напорные – 9,7 км, самотечные – 29,3 км;

- Строительство сетей водоотведения п. Северный, напорные – 4,1 км, самотечные – 31 км;

- Строительство напорных и безнапорных сетей водоотведения на территории Кременкульского сельского поселения.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности водоотведения.

Технические параметры проекта: Технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2022-2030 г.

Ожидаемый эффект:

- обеспечение населения существующей и перспективной жилой застройки услугами централизованной системы водоотведения;

- снижение уровня аварийности;

- снижение количества засоров.

Срок получения эффекта: предусмотрен в соответствии с графиком реализации проекта с момента завершения реконструкции.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения Кременкульского сельского поселения позволит достичь следующего эффекта: предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

# Перспективная схема газоснабжения в КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на ресурс с 2018 по 2030 годы, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

Генерального плана Кременкульского сельского поселения на период до 2030 г.;

Генеральные планы: с. Кременкуль, п. Большие Харлуши, п. Терема, п. Северный, п. Садовый, д. Малиновка, п. Ласковый, п. Западный.

Перспективная схема газоснабжения учитывает мероприятия, предусматривающие строительство и реконструкцию головных сооружений и распределительных пунктов газоснабжения на перспективу, а также строительство, реконструкцию и модернизацию линейных объектов систем газоснабжения.

Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

цель проекта;

технические параметры проекта;

необходимые капитальные затраты;

срок реализации проекта;

ожидаемые эффекты;

сроки получения эффектов.

Простой срок окупаемости проектов в данном случае не приводится, т.к. все предлагаемые мероприятия нацелены на обеспечение надежного и качественного водоотведения и имеют прежде всего социальное значение.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку природного газа.

Срок реализации: 2020 г.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

Разработка перспективной схемы газоснабжения Кременкульского сельского поселения.

Срок реализации: 2020 г.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Таблица 10.1

Информация по запроектированному количеству ГРП и длинам газопроводов на территории Кременкульского сельского поселения в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Название | Количество запроектированных ГРП, шт | Количество запроектированных газопроводов, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расч. срок | расч. срок |
| 1 | с. Кременкуль | 9 | 1,2 МПа — 3,1 0,6 МПа — 16,5 |
| 2 | пос. Садовый | 1 | 0,3 МПа — 0,1 |
| 3 | пос. Терема | 4 | 1,2 МПа — 1,8 0,3 МПа— 0,3 |
| 4 | пос. Ласковый | 2 | 1,2 МПа — 0,2 |
| 5 | пос. Вавиловец | 1 | 0,6 МПа — 0,1 |
| 6 | пос. Северный | 1 | 0,6 МПа — 0,1 |
| 7 | пос. Западный | 7 | 0,6 МПа — 5,7 |
| 8 | д. Осиновка | 10 | 0,6 МПа — 15,6 |
| 9 | д. Малиновка | 5 | 0,6 МПа — 9,0 |
| 10 | д. Малышево | 1 | 0,6 МПа — 3,0 |
| 11 | д. Костыли | 1 | 0,6 МПа — 7,0 |
| 12 | с. Харлуши | 4 | 0,6 МПа — 5,1 |
| 13 | д. Мамаева(от Харлушей) | 1 | 0,6 МПа — 6,6 |
| 14 | д. Альмеева(от Мамаева) | 1 | 0,6 МПа — 1,5 |

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Строительство ГРП различной мощности на территории Кременкульского сельского поселения в количестве 48 шт;

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

строительство сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения, 0,3 Мпа – 0,3 км;

строительство сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения, 0,6 Мпа – 70,2 км;

строительство сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения, 1,2 Мпа – 5,1 км.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности газоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов газоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

Реконструкция сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Ожидаемый эффект: снижение продолжительности перерывов газоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

разработка инвестиционных программ газоснабжающей организации;

разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2018-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Реализация мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта:

обеспечение бесперебойного газоснабжения;

повышение качества и надежности газоснабжения, снижение уровня потерь;

обеспечение резерва мощности, необходимого для газификации новых объектов.

# ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

В данном разделе приводится обоснование перечня необходимых проектов, обеспечивающих спрос на услуги вывоза и размещения ТКО по всем годам, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы:

Генерального плана Кременкульского сельского поселения на период до 2030 г.;

Генеральные планы: с. Кременкуль, п. Большие Харлуши, п. Терема, п. Северный, п. Садовый, д. Малиновка, п. Ласковый, п. Западный.

Перечень мероприятий, направленных на развитие объектов системы обращения с ТКО на территории поселения, приведены в таблице 10-1 данного раздела.

Перспективная схема развития системы обращения с ТКО направлена на усовершенствование системы и методов утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления, на оптимизацию системы сбора отходов и системы транспортировки отходов до мест их размещения и переработки. Кроме того, согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 1 октября 2013 г. №359/ГС, по каждому проекту приводятся следующие показатели:

конкретную цель проекта;

технические параметры проекта;

необходимые капитальные затраты;

срок реализации проекта;

ожидаемые эффекты;

сроки получения эффектов;

простой срок окупаемости проектов.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2019, 2025 гг.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка перспективных схем обращения с отходами Кременкульского сельского поселения;

- разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТКО.

Срок реализации: 2019-2020 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТКО по минимизации воздействия на окружающую среду;

полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды Кременкульского сельского поселения;

качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТКО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТКО, уровне загрязнения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТКО:

ликвидация несанкционированных свалок на территории Кременкульского сельского поселения;

рекультивация земель, захламленных несанкционированными, стихийными свалками на территории поселения;

приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

организация в поселении раздельного сбора мусора.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: до 2030 г.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

снижение экологического ущерба;

снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

разработка нормативно-правового обеспечения;

разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2019-2020 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена администрацией Кременкульского сельского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей

Мероприятия:

формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2018-2022 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

повышение экологической культуры населения;

увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО Кременкульского сельского поселения позволит достичь следующего эффекта: улучшение экологической ситуации на территории Кременкульского сельского поселения.

# ОБЩАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ

В данном разделе приводится перечень необходимых проектов, обеспечивающих спрос на все виды коммунальных ресурсов по всем годам, а также проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей, приведенных в Разделе 5 Обосновывающих материалов Программы.

Для обоснования перечисленных проектов использованы материалы следующих документов:

Генерального плана Кременкульского сельского поселения на период до 2030 г.;

Генеральные планы: с. Кременкуль, п. Большие Харлуши, п. Терема, п. Северный, п. Садовый, д. Малиновка, п. Ласковый, п. Западный.

Мероприятия, направленные на развитие каждой из систем коммунальной инфраструктуры, приведены в перспективных схемах данных систем (разделы 6 – 11 Обосновывающих материалов Программы).

Сведения о финансовых потребностях для реализации программы представлены в разделе 13 Обосновывающих материалов «Финансовые потребности для реализации программы».

Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

проведение энергетического аудита;

разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 100 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

бюджет Кременкульского сельского поселения – 100,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

экономия тепловой энергии – данные отсутствуют.

Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – 500 тыс. руб;

установка приборов учета потребления газа в многоквартирных жилых домах – 500 тыс. руб.

Объем финансирования Программы: 1000 тыс. руб.

# ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В настоящем разделе содержится обоснование ежегодной динамики:

1. совокупной потребности в капитальных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов, устанавливающей перечни мероприятий по развитию систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на территории Кременкульского сельского поселения;

2. величины изменения совокупных эксплуатационных затрат по каждой системе в целом в связи с реализацией проектов.

Предметом обоснования являются инвестиционные проекты, предполагающие поставку коммунальных услуг по регулируемым тарифам.

Для приведения инвестиционных затрат к уровню цен соответствующих лет применены:

индексы-дефляторы инвестиций, установленные в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 08.11.2013;

индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемой с применением федеральных и территориальных единичных расценок, утверждаемые Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

## Совокупные потребности в капительных вложениях для реализации всей программы инвестиционных проектов

Общая программа инвестиционных проектов Кременкульского сельского поселения до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 5.1.

Из таблицы следует, что общая сумма инвестиций, предусмотренная Программой в развитие коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения, составляет 5427425 тыс. руб. в текущих ценах.

Таблица 13.1

Общая программа инвестиционных проектов Кременкульского сельского поселения

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Итого | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г | 2022 г | 2023-2030 гг. |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 |  |  | 75 |  |  | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Кременкульского сельского поселения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения |
| Строительство ПС «Новая 1» 110/10 кВ 2×16 мВА | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |
| Строительство ТП 11 шт, реконструкция 1 п. Терема | 9000 |  |  |  |  |  | 9000 |
| Строительство ТП 1 шт, реконструкция 2 п. Большие Харлуши | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |
| Строительство ТП 10/04 кВ 66 шт, РТП 5 шт, Западный | 60000 |  |  |  |  |  | 60000 |
| Строительство ТП 10/04 кВ, п. Ласковый | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство ТП 10/04 кВ, п. Садовый | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство ТП 10/04 кВ, п. Северный | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство ТП 10/04 кВ на территории Кременкульского сельского поселения | * |  |  |  |  |  | * |
| Реконструкция ТП 10/04 кВ на территории Кременкульского сельского поселения | * |  |  |  |  |  | * |
| Реконструкция ПС «Харлуши» с заменой силовых трансформаторов на 2*16 мВА | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |
| Реконструкция ПС «Кременкуль» с заменой силовых трансформаторов на 2*16 мВА | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |
| Реконструкция ПС «Бутаки» с заменой силовых трансформаторов на 2*16 мВА | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения |
| Строительство линий электропередач п. Терема 7,42 км | 15000 |  |  |  |  |  | 15000 |
| Строительство линий электропередач п. Большие Харлуши 0,5 км | 1000 |  |  |  |  |  | 1000 |
| Строительство линий электропередач п. Западный | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство линий электропередач п. Ласковый | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство линий электропередач п. Садовый | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство линий электропередач п. Северный | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство линий электропередач на территории Кременкульского сельского поселения | * | * | * | * | * | * | * |
| Реконструкция линий электропередач, выработавших свой срок на территории Кременкульского сельского поселения | * | * | * | * | * | * | * |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 106900 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 106600 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 |  |  | 75 |  |  | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Кременкульского сельского поселения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии |
| Строительство газовых котельных с. Кременкуль 10 шт, мощностью: 2,75 Гкал/ч, 2,15 Гкал/ч, 1,2 Гкал/ч, 0,95 Гкал/ч, 0,6 Гкал/ч, 0,33 Гкал/ч, 0,31 Гкал/ч, 0,26 Гкал/ч, 0,17 Гкал/ч | 60000 |  |  |  |  |  | 60000 |
| Строительство газовых котельных п. Большие Харлуши, 7 шт, мощностью: 0,144 Гкал/ч, 0,12 Гкал/ч, 0,864 Гкал/ч, 0,118 Гкал/ч, 1,642 Гкал/ч, 0,172 Гкал/ч, 0,611 Гкал/ч | 27000 |  |  |  |  |  | 27000 |
| Строительство газовых котельных п. Терема, 2 шт, мощностью: 1 МВт, 5 МВт | 45000 |  |  |  |  |  | 45000 |
| Строительство газовых котельных п. Западный | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство газовых котельной п. Ласковый | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство газовых котельных п. Садовый, 6 шт, мощностью: 29,548 Гкал/ч, 16,617 Гкал/ч, 4,541 Гкал/ч, 8,405 Гкал/ч, 5,469 Гкал/ч, 5,995 Гкал/ч | 500000 |  |  |  |  |  | 500000 |
| Строительство газовых котельных п. Северный | * |  |  |  |  |  | * |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) |
| Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения Кременкульского сельского поселения | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |
| Строительство тепловых сетей с. Кременкуль | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство тепловых сетей п. Большие Харлуши | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство тепловых сетей п. Терема, протяженностью 2,52 км | 30000 |  |  |  |  |  | 3000 |
| Строительство тепловых сетей п. Западный | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство тепловых сетей п. Ласковый | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство тепловых сетей п. Садовый | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство тепловых сетей п. Северный | * |  |  |  |  |  | * |
| Реконструкция тепловых сетей | 2000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1500 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 669400 | 200 | 200 | 500 | 200 | 200 | 641600 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку природного газа | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка перспективной схемы газоснабжения Кременкульского сельского поселения | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) |
| Строительство ГРП различной мощности на территории Кременкульского сельского поселения в количестве 48 шт | 240000 |  |  |  |  |  | 240000 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| строительство сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения, 0,3 Мпа – 0,3 км | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |
| строительство сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения, 0,6 Мпа – 70,2 км | 700000 |  |  |  |  |  | 700000 |
| строительство сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения, 1,2 Мпа – 5,1 км | 50000 |  |  |  |  |  | 50000 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) |
| Реконструкция сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения | * |  |  |  |  |  | * |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения |
| разработка инвестиционных программ газоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 993225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 993000 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 |  |  | 75 |  |  | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 100 |  |  |  |  |  | 100 |
| Разработка перспективной схемы водоснабжения Кременкульского сельского поселения | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения |
| с. Кременкуль. Строительство поверхностного водозабора на р. Миасс в р-не д. Костыли, производительностью 5000 м3/сут | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |
| с. Кременкуль. Строительство НС-I подъема производительностью 5000 м3/сут | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |
| с. Кременкуль. Строительство ВОС производительностью 5000 м3/сут | 250000 |  |  |  |  |  | 250000 |
| с. Кременкуль. Строительство РЧВ 2*1200 м3 | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| с. Кременкуль. Строительство НС-II подъема производительностью 5000 м3/сут | 75000 |  |  |  |  |  | 75000 |
| п. Большие Харлуши. Строительство поверхностного водозабора на р. Миасс в р-не д. Костыли, производительностью 1600 м3/сут | 6000 |  |  |  |  |  | 6000 |
| п. Большие Харлуши. Строительство НС-I подъема производительностью 1600 м3/сут | 6000 |  |  |  |  |  | 6000 |
| п. Большие Харлуши. Строительство ВОС производительностью 1600 м3/сут | 80000 |  |  |  |  |  | 80000 |
| п. Большие Харлуши. Строительство РЧВ 3*250 м3 | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |
| п. Большие Харлуши. Строительство НС-II подъема производительностью 1600 м3/сут | 25000 |  |  |  |  |  | 25000 |
| Западный. Строительство поверхностного водозабора на Шершневском водохранилище, производительностью 22000 м3/сут | 80000 |  |  |  |  |  | 80000 |
| п. Западный. Строительство НС-I подъема, производительностью 4*1400 м3/сут | 80000 |  |  |  |  |  | 80000 |
| п. Западный. Строительство ВОС, производительностью 22000 м3/сут | 600000 |  |  |  |  |  | 800000 |
| п. Западный. Строительство РЧВ 2*1200 м3 | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| п. Западный. Строительство НС-II подъема, производительностью 22000 м3/сут | 300000 |  |  |  |  |  | 300000 |
| Строительство артезианских скважин 4 шт, по одной в каждом населенном пункте: д. Альмеева, д. Костыли, д. Малышево, д. Мамаева | 20000 |  |  |  |  |  | 20000 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений |
| Строительство водовода протяженностью 6,5 км 2D225 мм от насосной I подъема до проектируемых водопроводных очистных сооружений с. Кременкуль | 33000 |  |  |  |  |  | 33000 |
| Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с. Кременкуль, протяженностью 32,4 км | 162000 |  |  |  |  |  | 162000 |
| Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Большие Харлуши, протяженностью 44,7 км | 225000 |  |  |  |  |  | 225000 |
| Строительство кольцевые поселковые сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Терема, протяженностью 9,57 км | 48000 |  |  |  |  |  | 48000 |
| Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Западный, протяженностью 5 км | 25000 |  |  |  |  |  | 25000 |
| Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Осиновка, д. Малиновка, п. Северный | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство сетей водопровода с подключением к центральному водоводу г. Челябинск, п. Садовый, п. Терема, п. Ласковый, п. Вавиловец | * |  |  |  |  |  | * |
| Модернизация существующих водопроводных сетей | 20000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 15000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 2079450 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 2279200 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку стоков | 75 |  |  | 75 |  |  |  |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 |  |  | 75 |  |  | 100 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| Разработка перспективной схемы водоотведения Кременкульского сельского поселения | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу |
| Строительство КОС в п. Большие Харлуши, производительность 1200 м3/сут | 55000 |  |  |  |  |  | 55000 |
| Строительство КОС в д. Мамаева, производительность 170 м3/сут | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |
| Строительство КОС в с. Кременкуль, производительность 23000 м3/сут | 600000 |  |  |  |  |  | 600000 |
| Строительство ЛОС в д. Альмеево, д. Костыли, д. Малышево | * |  |  |  |  |  | * |
| Строительство КНС на территории Кременкульского сельского поселения | * |  |  |  |  |  | * |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения |
| Строительство сетей водоотведения п. Терем, протяженностью 8,33 км | 42000 |  |  |  |  |  | 42000 |
| Строительство сетей водоотведения с. Кременкуль, напорные – 31,2 км, самотечные – 26,2 км | 290000 |  |  |  |  |  | 290000 |
| Строительство сетей водоотведения п. Большие Харлуши, напорные – 14,4 км, самотечные – 26,2 км | 205000 |  |  |  |  |  | 205000 |
| Строительство сетей водоотведения п. Западный, напорные – 9,7 км, самотечные – 29,3 км | 195000 |  |  |  |  |  | 195000 |
| Строительство сетей водоотведения п. Северный, напорные – 4,1 км, самотечные – 31 км | 175000 |  |  |  |  |  | 175000 |
| Строительство напорных и безнапорных сетей водоотведения на территории Кременкульского сельского поселения | * |  |  |  |  |  | * |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения |
| Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 1572350 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1572100 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 100 |  |  | 50 |  |  | 50 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |
| разработка перспективных схем обращения с отходами Кременкульского сельского поселения | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |
| ликвидация несанкционированных свалок на территории Кременкульского сельского поселения | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
| рекультивация земель, захламленных несанкционированными, стихийными свалками на территории поселения | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 1500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1250 |
| организация в поселении раздельного сбора мусора | 500 |  |  |  |  |  | 500 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения |
| Разработка нормативно-правового обеспечения | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ | 150 |  |  |  | 20 | 20 | 110 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО | 5000 | 50 | 50 | 750 | 2170 | 70 | 1910 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в части жилищного фонда и бюджетного сектора |
| Проведение энергетического аудита | 25 |  |  |  | 25 |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 |  |  |  | 15 | 15 | 20 |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 |  |  |  | 5 | 5 | 15 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 35 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |
| установка приборов учета газа и потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 5427425* | 350* | 350* | 2375* | 2515* | 390* | 5594945* |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

## Величина изменения совокупных эксплуатационных затрат по системам ресурсоснабжения в связи с реализацией проектов

В данном подразделе приведены ожидаемые эффекты от реализации предложенных проектов в системах коммунальной инфраструктуры для основных организаций, осуществляющих деятельность в сфере ресурсоснабжения.

Источниками информации о структуре себестоимости производимых коммунальных ресурсов являются сведения, опубликованные ресурсоснабжающими организациями в соответствии с федеральным и/или региональным законодательством в области раскрытия информации о деятельности организаций, осуществляющих реализацию товаров (услуг) по регулируемым ценам, а также в соответствии с правилами раскрытия информации о хозяйственной деятельности публичных компаний.

В качестве базового периода выбран 2017 год. Предметом настоящего обоснования не являются изменения в оборотных активах и краткосрочных обязательствах, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов (скорость оборота текущих активов и краткосрочных обязательств, факторы, определяющие формирование дебиторской и кредиторской задолженности). В соответствии с этим правилом все тарифы, инвестиционные и текущие затраты, а также иные источники доходов учитываются без НДС.

Для приведения цен и тарифов к ценам соответствующих лет применены индексы изменения цен, установленные в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 08.11.2013 (далее «Прогноз»).

Индексы изменения цен и тарифов приведены в таблице 13.2.

В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы. При наличии у РСО тарифов, установленных на отдельные периоды будущих лет (полугодия, кварталы, месяцы), среднегодовые тарифы (цены) определяются по правилу среднехронологического, т.е. годовой тариф определяется как взвешенная сумма тарифов, установленных на разные части года, в которой в качестве весов используется длительность внутригодовых периодов действия тарифа.

В расчетах приняты следующие налоговые ставки:

Налог на добавленную стоимость (НДС) - 18,0%

Налог на прибыль - 20,0%

Налог на имущество - 2,2%

Страховые взносы с ФОТ – 30,2%.

Таблица 13.2

Индексы изменения цен и тарифов на период 2018 - 2030 годы

| № п/п | Показатели | Интервалы планирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| 1 | Индекс изменения потребительских цен (инфляция) | 1 | 1,075 | 1,055 | 1,048 | 1,043 | 1,043 | 1,023 |
| 2 | Индекс-дефлятор инвестиций | 1 | 1 | 1,052 | 1,046 | 1,044 | 1,041 | 1,017 |
| 3 | Индекс изменения заработной платы | 1 | 1,058 | 1,054 | 1,054 | 1,036 | 1,033 | 1,032 |
| 4 | Индекс роста цен на тепловую энергию | 1 | 1,058 | 1,035 | 1,041 | 1,038 | 1,048 | 1,12 |
| 5 | Индекс роста цен на электроэнергию | 1 | 1,08 | 1,073 | 1,065 | 1,06 | 1,049 | 1,011 |
| 6 | Индекс роста цен на газ | 1 | 1,051 | 1,024 | 1,03 | 1,03 | 1,15 | 1,016 |

# ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

проекты, реализуемые действующими организациями;

проекты, выставленные на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе организации, индивидуальные предприниматели, по договору коммерческой концессии (подрядные организации, определенные на конкурсной основе);

проекты, для реализации которых создаются организации с участием Кременкульского сельского поселения;

проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Основной формой реализации Программы является разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (водоснабжения, водоотведения), организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

I. Проекты, реализуемые действующими на территории Кременкульского сельского поселения организациями

С учетом положений действующего Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» основной формой реализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры является разработка инвестиционных программ. Организации, предоставляющие коммунальные услуги могут воспользоваться данным способом организации реализации инвестиционных проектов.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса утверждаются органами местного самоуправления.

Согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры органы местного самоуправления разрабатывают технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, на основании которых организации разрабатывают инвестиционные программы и определяют финансовые потребности на их реализацию.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ являются надбавки к тарифам для потребителей и плата за подключение к сетям инженерной инфраструктуры. Предложения о размере надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и соответствующей надбавке к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, а также предложения о размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение подготавливает орган регулирования.

Особенности принятия инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и(или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

Инвестиционные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О теплоснабжении», утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления.

Правила согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утверждает Правительство Российской Федерации.

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ организаций – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения определяются согласно Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464 (ред. от 16.07.2009) «Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения».

Особенности принятия инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Инвестиционная программа субъектов электроэнергетики – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых субъектом электроэнергетики инвестиционных проектов.

Правительство РФ в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об электроэнергетике» устанавливает критерии отнесения субъектов электроэнергетики к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и порядок утверждения (в том числе порядок согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) инвестиционных программ и осуществления контроля за реализацией таких программ.

Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (ред. от 20.01.2016).

Источниками покрытия финансовых потребностей инвестиционных программ субъектов электроэнергетики являются инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые тарифы.

II. Проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в т.ч. по договору концессии)

В случае недостаточности бюджетных средств на финансирование мероприятий по строительству новых объектов или на реконструкцию значимых объектов инфраструктуры, в случае убыточной деятельности действующих ресурсоснабжающих организаций рекомендуется рассмотреть возможность изъятия в муниципальную казну муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкция которых запланирована в Программе, из эксплуатации данных организаций и провести анализ возможности привлечения сторонних инвесторов по концессионному соглашению на создание и реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения.

Выделение таких проектов должно учитывать тот факт, что переданные по конкурсу для заключения концессионного соглашения объекты после строительства и/или реконструкции перейдут в эксплуатацию концессионеру на срок реализации концессионного соглашения.

III. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием Кременкульского сельского поселения

Убыточная деятельность ряда действующих предприятий при отсутствии потенциальных инвесторов на строительство или реконструкцию объектов в системах тепло-, водо- и электроснабжения, эксплуатируемых убыточными предприятиями, может вызвать необходимость создания новых организаций с участием Кременкульского сельского поселения. Этот вариант позволяет привлечь бюджетные средства (при их наличии) в условиях отсутствия риска банкротства предприятия.

IV. Проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций

Отсутствуют.

Реализацию проектов по установке приборов учета (теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения) предполагается осуществлять за счет средств индивидуальных абонентов, а также средств компаний, осуществляющих управление объектами недвижимости.

Особенностью организации инженерной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения является высокая хозяйственная и социальная значимость. Важными вопросами являются экономика и организация инфраструктуры.

Основу инженерной инфраструктуры составляет инженерно-энергетический комплекс, включающий в себя водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство, т.е. объекты централизованного водоснабжения и канализации, отопления и горячего водоснабжения, электро- и газоснабжения, утилизации ТКО и другие.

Большинство отраслей данного комплекса относятся к группе естественных монополий и имеют обеспечивающий характер. Любые существенные отклонения от нормального режима работы объектов инженерной инфраструктуры ведут к нарушению жизнедеятельности Кременкульского сельского поселения в целом.

Инженерная инфраструктура относится к числу важнейших объектов местного управления и планирования, так как от результатов ее деятельности в первую очередь зависят возможности развития поселений, привлечение инвестиций и качество жизни населения. Поэтому эффективное управление данным комплексом является приоритетной задачей развития поселений.

Для реализации мероприятий по усовершенствованию инженерных инфраструктур необходимо и важно привлечение районных ресурсов. Создание организаций с участием округа может рассматриваться как резервный способ реализации мероприятий программы.

# ПРОГРАММЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ТАРИФ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Все инвестиционные проекты, предусмотренные программой комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения, могут быть распределены на следующие группы:

Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей;

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения;

Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований;

Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении.

Деление проектов по критерию их экономической эффективности по величине срока окупаемости в данном случае не является возможным, т.к. большинство проектов нацелены на обеспечение качественного и бесперебойного ресурсоснабжения потребителей, а также на выполнение требований законодательства по охране окружающей среды и энергосбережению вне зависимости от их экономической привлекательности, т.е. носят, прежде всего, социальный характер.

По каждой группе проектов в соответствующем подразделе также приведены источники финансирования и организации, ответственные за исполнение данных проектов.

Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса, по которой имеются проекты, на всем прогнозном периоде представлены в подразделе 13.1 данного раздела.

Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов, на всем прогнозном периоде представлены в разделе 16.

## Формирование проектов

Проекты, нацеленные на присоединение новых потребителей

Распределение проектов, реализуемых для подключения новых потребителей, по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Распределение проектов, реализуемых для подключения новых потребителей, по отраслям коммунального хозяйства

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Строительство ПС «Новая 1» 110/10 кВ 2×16 мВА | 5000 | 2023-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство ТП 11 шт, реконструкция 1 п. Терема | 9000 | 2023-2030 |  |
| Строительство ТП 1 шт, реконструкция 2 п. Большие Харлуши | 1500 | 2023-2030 |  |
| Строительство ТП 10/04 кВ 66 шт, РТП 5 шт, Западный | 60000 | 2023-2030 |  |
| Строительство ТП 10/04 кВ, п. Ласковый | * | 2023-2030 |  |
| Строительство ТП 10/04 кВ, п. Садовый | * | 2023-2030 |  |
| Строительство ТП 10/04 кВ, п. Северный | * | 2023-2030 |  |
| Строительство ТП 10/04 кВ на территории Кременкульского сельского поселения | * | 2023-2030 |  |
| Реконструкция ПС «Харлуши» с заменой силовых трансформаторов на 2*16 мВА | 5000 | 2023-2030 |  |
| Реконструкция ПС «Кременкуль» с заменой силовых трансформаторов на 2*16 мВА | 5000 | 2023-2030 |  |
| Реконструкция ПС «Бутаки» с заменой силовых трансформаторов на 2*16 мВА | 5000 | 2023-2030 |  |
| Строительство линий электропередач п. Терема 7,42 км | 15000 | 2023-2030 |  |
| Строительство линий электропередач п. Большие Харлуши 0,5 км | 1000 | 2023-2030 |  |
| Строительство линий электропередач п. Западный | * | 2023-2030 |  |
| Строительство линий электропередач п. Ласковый | * | 2023-2030 |  |
| Строительство линий электропередач п. Садовый | * | 2023-2030 |  |
| Строительство линий электропередач п. Северный | * | 2023-2030 |  |
| Строительство линий электропередач на территории Кременкульского сельского поселения | * | 2023-2030 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Строительство газовых котельных с. Кременкуль 10 шт, мощностью: 2,75 Гкал/ч, 2,15 Гкал/ч, 1,2 Гкал/ч, 0,95 Гкал/ч, 0,6 Гкал/ч, 0,33 Гкал/ч, 0,31 Гкал/ч, 0,26 Гкал/ч, 0,17 Гкал/ч | 60000 | 2023-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство газовых котельных п. Большие Харлуши, 7 шт, мощностью: 0,144 Гкал/ч, 0,12 Гкал/ч, 0,864 Гкал/ч, 0,118 Гкал/ч, 1,642 Гкал/ч, 0,172 Гкал/ч, 0,611 Гкал/ч | 27000 | 2023-2030 |  |
| Строительство газовых котельных п. Терема, 2 шт, мощностью: 1 МВт, 5 МВт | 45000 | 2023-2030 |  |
| Строительство газовых котельных п. Западный | * | 2023-2030 |  |
| Строительство газовых котельной п. Ласковый | * | 2023-2030 |  |
| Строительство газовых котельных п. Садовый, 6 шт, мощностью: 29,548 Гкал/ч, 16,617 Гкал/ч, 4,541 Гкал/ч, 8,405 Гкал/ч, 5,469 Гкал/ч, 5,995 Гкал/ч | 500000 | 2023-2030 |  |
| Строительство газовых котельных п. Северный | * | 2023-2030 |  |
| Строительство тепловых сетей с. Кременкуль | * | 2023-2030 |  |
| Строительство тепловых сетей п. Большие Харлуши | * | 2023-2030 |  |
| Строительство тепловых сетей п. Терема, протяженностью 2,52 км | 30000 | 2023-2030 |  |
| Строительство тепловых сетей п. Западный | * | 2023-2030 |  |
| Строительство тепловых сетей п. Ласковый | * | 2023-2030 |  |
| Строительство тепловых сетей п. Садовый | * | 2023-2030 |  |
| Строительство тепловых сетей п. Северный | * | 2023-2030 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Строительство ГРП различной мощности на территории Кременкульского сельского поселения в количестве 48 шт | 240000 | 2023-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| строительство сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения, 0,3 Мпа – 0,3 км | 3000 | 2023-2030 |  |
| строительство сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения, 0,6 Мпа – 70,2 км | 700000 | 2023-2030 |  |
| строительство сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения, 1,2 Мпа – 5,1 км | 50000 | 2023-2030 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| с. Кременкуль. Строительство поверхностного водозабора на р. Миасс в р-не д. Костыли, производительностью 5000 м3/сут | 20000 | 2023-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| с. Кременкуль. Строительство НС-I подъема производительностью 5000 м3/сут | 20000 | 2023-2030 |  |
| с. Кременкуль. Строительство ВОС производительностью 5000 м3/сут | 250000 | 2023-2030 |  |
| с. Кременкуль. Строительство РЧВ 2*1200 м3 | 10000 | 2023-2030 |  |
| с. Кременкуль. Строительство НС-II подъема производительностью 5000 м3/сут | 75000 | 2023-2030 |  |
| п. Большие Харлуши. Строительство поверхностного водозабора на р. Миасс в р-не д. Костыли, производительностью 1600 м3/сут | 6000 | 2023-2030 |  |
| п. Большие Харлуши. Строительство НС-I подъема производительностью 1600 м3/сут | 6000 | 2023-2030 |  |
| п. Большие Харлуши. Строительство ВОС производительностью 1600 м3/сут | 80000 | 2023-2030 |  |
| п. Большие Харлуши. Строительство РЧВ 3*250 м3 | 4000 | 2023-2030 |  |
| п. Большие Харлуши. Строительство НС-II подъема производительностью 1600 м3/сут | 25000 | 2023-2030 |  |
| Западный. Строительство поверхностного водозабора на Шершневском водохранилище, производительностью 22000 м3/сут | 80000 | 2023-2030 |  |
| п. Западный. Строительство НС-I подъема, производительностью 4*1400 м3/сут | 80000 | 2023-2030 |  |
| п. Западный. Строительство ВОС, производительностью 22000 м3/сут | 600000 | 2023-2030 |  |
| п. Западный. Строительство РЧВ 2*1200 м3 | 10000 | 2023-2030 |  |
| п. Западный. Строительство НС-II подъема, производительностью 22000 м3/сут | 300000 | 2023-2030 |  |
| Строительство артезианских скважин 4 шт, по одной в каждом населенном пункте: д. Альмеева, д. Костыли, д. Малышево, д. Мамаева | 20000 | 2023-2030 |  |
| Строительство водовода протяженностью 6,5 км 2D225 мм от насосной I подъема до проектируемых водопроводных очистных сооружений с. Кременкуль | 33000 | 2023-2030 |  |
| Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с. Кременкуль, протяженностью 32,4 км | 162000 | 2023-2030 |  |
| Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Большие Харлуши, протяженностью 44,7 км | 225000 | 2023-2030 |  |
| Строительство кольцевые поселковые сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Терема, протяженностью 9,57 км | 48000 | 2023-2030 |  |
| Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Западный, протяженностью 5 км | 25000 | 2023-2030 |  |
| Строительство поселковых сетей объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода п. Осиновка, д. Малиновка, п. Северный | * | 2023-2030 |  |
| Строительство сетей водопровода с подключением к центральному водоводу г. Челябинск, п. Садовый, п. Терема, п. Ласковый, п. Итернационалист, п. Вавиловец | * | 2023-2030 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Строительство КОС в п. Большие Харлуши, производительность 1200 м3/сут | 55000 | 2023-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство КОС в д. Мамаева, производительность 170 м3/сут | 10000 | 2023-2030 |  |
| Строительство КОС в с. Кременкуль, производительность 23000 м3/сут | 600000 | 2023-2030 |  |
| Строительство ЛОС в д. Альмеево, д. Костыли, д. Малышево | * | 2023-2030 |  |
| Строительство КНС на территории Кременкульского сельского поселения | * | 2023-2030 |  |
| Строительство сетей водоотведения п. Терем, протяженностью 8,33 км | 42000 | 2023-2030 |  |
| Строительство сетей водоотведения с. Кременкуль, напорные – 31,2 км, самотечные – 26,2 км | 290000 | 2023-2030 |  |
| Строительство сетей водоотведения п. Большие Харлуши, напорные – 14,4 км, самотечные – 26,2 км | 205000 | 2023-2030 |  |
| Строительство сетей водоотведения п. Западный, напорные – 9,7 км, самотечные – 29,3 км | 195000 | 2023-2030 |  |
| Строительство сетей водоотведения п. Северный, напорные – 4,1 км, самотечные – 31 км | 175000 | 2023-2030 |  |
| Строительство напорных и безнапорных сетей водоотведения на территории Кременкульского сельского поселения | * | 2023-2030 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) | 1500 | 2018-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

Проекты, обеспечивающие повышение надежности ресурсоснабжения

Распределение проектов по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Перечень проектов, обеспечивающих повышение надежности ресурсоснабжения

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Кременкульского сельского поселения | 150 | 2020 | бюджетные средства |
| Реконструкция ТП 10/04 кВ на территории Кременкульского сельского поселения | * | 2023-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Реконструкция линий электропередач, выработавших свой срок на территории Кременкульского сельского поселения | * | 2018-2030 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения Кременкульского сельского поселения | 150 | 2020 | бюджетные средства |
| Создание системы автоматизированного управления и диспетчеризации системы теплоснабжения Кременкульского сельского поселения | 5000 | 2023-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Реконструкция тепловых сетей | 2000 | 2018-2030 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Разработка перспективной схемы газоснабжения Кременкульского сельского поселения | 150 | 2020 | бюджетные средства |
| Реконструкция сетей газоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения | * | 2018-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 100 | 2023-2030 | бюджетные средства |
| Разработка перспективной схемы водоснабжения Кременкульского сельского поселения | 100 | 2020 |  |
| Модернизация существующих водопроводных сетей | 20000 | 2018-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Разработка перспективной схемы водоотведения Кременкульского сельского поселения | 100 | 2020 | бюджетные средства |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| разработка перспективных схем обращения с отходами Кременкульского сельского поселения | 100 | 2021 | бюджетные средства |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 150 | 2020 |  |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

Проекты, обеспечивающие выполнение экологических требований

Распределение проектов, нацеленных на выполнение экологических требований, по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.3.

Таблица 15.3

Перечень проектов, обеспечивающих выполнение экологических требований

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Производственный контроль качества питьевой воды | 100 | 2023-2030 | бюджетные средства |
| с. Кременкуль. Строительство ВОС производительностью 5000 м3/сут | 250000 | 2023-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| п. Большие Харлуши. Строительство ВОС производительностью 1600 м3/сут | 80000 | 2023-2030 |  |
| п. Западный. Строительство ВОС, производительностью 22000 м3/сут | 600000 | 2023-2030 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Строительство КОС в п. Большие Харлуши, производительность 1200 м3/сут | 55000 | 2023-2030 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| Строительство КОС в д. Мамаева, производительность 170 м3/сут | 10000 | 2023-2030 |  |
| Строительство КОС в с. Кременкуль, производительность 23000 м3/сут | 600000 | 2023-2030 |  |
| Строительство ЛОС в д. Альмеево, д. Костыли, д. Малышево | * | 2023-2030 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО |
| разработка перспективных схем обращения с отходами Кременкульского сельского поселения | 100 | 2021 | бюджетные средства |
| Разработка схемы санитарной очистки территории | 150 | 2020 |  |
| ликвидация несанкционированных свалок на территории Кременкульского сельского поселения | 500 | 2020 | бюджетные средства или средства инвесторов |
| рекультивация земель, захламленных несанкционированными, стихийными свалками на территории поселения | 2000 | 2021 |  |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

Проекты, обеспечивающие выполнение требований законодательства об энергосбережении

В данном подразделе приведены проекты, направленные на выполнение требований в области энергосбережения, установленных Федеральным Законом №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Распределение проектов по отраслям коммунального хозяйства показано в таблице 15.4.

Таблица 15.4

Перечень проектов, направленных на выполнения требований законодательства об энергосбережении

| Наименование | Итого | период реализации, год | источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 75 | 2020 | местный бюджет |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 | 2020, 2025 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 75 | 2020 | местный бюджет |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 | 2020, 2025 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку природного газа | 75 | 2020 | местный бюджет |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 75 | 2020 | местный бюджет |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 | 2020, 2025 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих сбор и (или) транспортировку стоков | 75 | 2020 | местный бюджет |
| инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 175 | 2020, 2025 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Проведение энергетического аудита | 25 | 2021 | местный бюджет |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 50 | 2021-2025 |  |
| Мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | 25 | 2021-2025 |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| установка приборов учета газа и потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах | 1000 | 2018-2030 | собственные средства |
| * - Объемы и стоимость уточняются на стадии разработки ПСД |

## Оценка совокупных инвестиционных и эксплуатационных затрат по каждой организации коммунального комплекса при реализации проектов программы

На территории Кременкульского сельского поселения оказывают коммунальные услуги несколько крупных организаций в каждой сфере потребления соответственно:

электроснабжение – ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»;

теплоснабжение - МУП «ККС»;

водоснабжение - МУП «ККС»;

водоотведение - ООО «ЮжУралВодоканал»;

газоснабжение - ООО "НОВАТЭК-Челябинск";

сбор и вывоз ТКО - ООО «ДСК».

Таблица 15.5

Оценка совокупных затрат по каждой организации коммунального комплекса, ответственной за реализацию имеющихся проектов

| Наименование организации коммунального комплекса | затраты на реализацию программ, тыс. руб. |
| --- | --- |
| электроснабжение | 106900 |
| водоснабжение | 2079450 |
| водоотведение | 1572350 |
| теплоснабжение | 669400 |
| газоснабжение | 993225 |
| обращение с ТКО | 5000 |

## Оценка уровней тарифов на каждый коммунальный ресурс, а также размера платы (тарифа) за подключение (присоединение) к системам коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации проектов

Реализация программы предполагает установление долгосрочных тарифов на регулируемые услуги, а также установление платы за подключаемые услуги.

Источниками информации о структуре себестоимости производимых коммунальных ресурсов являются сведения, опубликованные ресурсоснабжающими организациями в соответствии с федеральным и/или региональным законодательством в области раскрытия информации о деятельности организаций, осуществляющих реализацию товаров (услуг) по регулируемым ценам, а также в соответствии с правилами раскрытия информации о хозяйственной деятельности публичных компаний.

Для приведения цен и тарифов к ценам соответствующих лет применены индексы изменения цен, установленные в «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанном Министерством экономического развития РФ в 2013 году и утвержденном 08.11.2013 (далее «Прогноз»).

Индексы изменения цен и тарифов приведены в таблице 13.2. В случае наличия утвержденных для РСО тарифов на отдельные года прогнозного периода в расчетах используются установленные на данный период тарифы. При наличии у РСО тарифов, установленных на отдельные периоды будущих лет (полугодия, кварталы, месяцы), среднегодовые тарифы (цены) определяются по правилу среднехронологического, т.е. годовой тариф определяется как взвешенная сумма тарифов, установленных на разные части года, в которой в качестве весов используется длительность внутригодовых периодов действия тарифа.

В таблице 16.1 показана предполагаемая динамика регулируемых тарифов по основным ресурсоснабжающим организациям поселения.

# ПРОГНОЗ РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ И СУБСИДИИ, ПРОВЕРКА ДОСТУПНОСТИ ТАРИФОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В данном разделе приведены следующие показатели, характеризующие влияние состояние коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения на перспективные расходы населения на соответствующие услуги:

1. Расчет прогнозного совокупного платежа населения поселений за коммунальные ресурсы на основе прогноза спроса с учетом энергоресурсосбережения и тарифов (платы (тарифа) за подключение (присоединение) без учета льгот и субсидий;

2. Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения и расчет прогнозной потребности в социальной поддержке и размера субсидий на оплату коммунальных услуг, с учетом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг;

3. Проверка доступности тарифов на коммунальные услуги для населения для каждого года периода, на который разрабатывается программа путем сопоставления рассчитанных показателей и критериев доступности.

Расчет прогнозного совокупного платежа населения Кременкульского сельского поселения за коммунальные ресурсы строится на основе прогноза спроса на коммунальные ресурсы, приведенном в разделе 2 обосновывающих материалов Программы «Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы» для каждого вида ресурса.

Кроме того, прогнозный совокупный платеж населения за коммунальные ресурсы зависит от тарифов на оплату услуг, приведенных в разделе 15

Обосновывающих материалов «Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение)».

Субсидии на оплату жилого помещении и коммунальных услуг предоставляются населению на основании ст. 159 Жилищного кодекса и Правил предоставления Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

Субсидии на коммунальные услуги предоставляются малообеспеченным гражданам и членам их семей по месту постоянного жительства после представления полного комплекта необходимых для оформления субсидии документов.

Право получить субсидию имеют:

пользователи помещений в государственном жилищном фонде, либо муниципальном жилищном фонде;

члены кооперативов (жилищного или жилищно-строительного);

наниматели жилого помещения по договору найма;

собственники жилых помещений.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №772 от 16.12.2006 г. «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи составляет 22%.

Исходя из утверждённых стандартов, размер субсидии определяется в каждой семье в зависимости от категории жилищного фонда, соответствующим условиям оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, совокупного дохода и величины прожиточного минимума семьи. Стандарты нормативной площади жилого помещения, составляют:

для одиноко проживающего гражданина – 33 кв.м;

для семьи из двух человек – 42 кв.м;

для семьи из трех человек – 48 кв.м;

для семьи из четырех человек – 56 кв.м;

для семьи из пяти и более человек – по 12 кв. м;

для граждан, проживающих в общежитии, 6 кв.м жилой площади на человека.

Все жилые помещения распределены на четыре группы, в зависимости от степени их благоустройства: минимальная, средняя, с полным перечнем жилищно-коммунальных услуг и общежития.

Основой прогноза являются прогнозные оценки о размерах среднедушевых доходов населения (данные показатель представлен в разделе 1 обосновывающих материалов Программы «Перспективные показатели развития поселения, городского округа»). Прогнозный размер доходов оценивался исходя из прогнозной динамики заработной платы и пенсий, а также иных социальных выплат населению, предусмотренных действующим законодательством (без учета льгот).

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения Кременкульского сельского поселения на период до 2030 г. представлен в таблице 16.1

Таблица 16.1

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2030 г.

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2030 |
| Электроснабжение, руб./кВт | 2,12 | 2,2 | 2,29 | 2,38 | 2,48 | 2,58 |
| Теплоснабжение, руб./Гкал | 1497,11 | 1556,9 | 1619,27 | 1684,05 | 1751,41 | 1821,46 |
| Водоснабжение, руб./м3 | 21,79 | 22,66 | 23,57 | 24,51 | 25,49 | 26,51 |
| Водоотведение, руб./м3 | 23,03 | 23,95 | 24,91 | 25,9 | 26,94 | 28,02 |
| Утилизация ТКО, руб./м3 | 52 | 54 | 56,2 | 58,5 | 60,8 | 63,26 |
| Газоснабжение централизованное, руб./м³ | 6,39 | 6,64 | 6,91 | 7,18 | 7,47 | 7,77 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, утилизация ТКО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг.

Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Кременкульского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения.

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Кременкульского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»:

доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

В таблице 16.2 приведены показатели доступности коммунальных услуг в сравнении с установленными Методическими указаниями диапазонами соответствия значений уровням доступности.

Таблица 16.2

Показатели доступности коммунальных услуг

| Критерий | Уровень доступности коммунальных услуг, установленный Методическими указаниями |
| --- | --- |
|  | Кременкульского сельского поселения | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном расходе семьи, % | от 7,2 до 8,6 | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | от 8 до 12 | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 85 до 92 | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | свыше 15 | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Значения критериев доступности коммунальных услуг Кременкульского сельского поселения соответствуют доступному уровню, что свидетельствует о наличии возможности у потребителей для финансирования мероприятий Программы без ухудшения уровня доступности. При этом предполагается, что финансирование Программы в течение всего периода (до 2030 г.) не повлияет на снижение уровня доступности, предусмотренного Методическими указаниями.

# МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОГРАММЫ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения на 2018-2030 годы разработана на основании исходно-разрешительной документации, предоставленной Администрацией Кременкульского сельского поселения, законодательной и нормативно-технической документации, действующей на момент разработки Программы на территории Российской Федерации, с применением вычислительных программ ПК.

## Перечень используемых вычислительных программ

Модели для расчета и обоснования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения на 2018-2030 годы выполнены с помощью приложения ПК Microsoft Excel.

## Описание моделей, с помощью которых осуществляются расчеты обоснования по программе

Модели для расчета и обоснования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения на 2018-2030 годы представляют собой системы математических расчетов, выполненных на базе приложения ПК Microsoft Excel, позволяющих получить прогнозное значение того или иного параметра системы коммунального хозяйства.

Модель для расчета Программы, как правило, состоит из следующих этапов:

1. Введение исходных данных для расчета;

2. Выполнение расчетов на основании существующих методических указаний. Моделирование прогнозируемых процессов развития систем коммунальной инфраструктуры;

3. Получение и анализ результатов расчета;

4. Графическое отображение результатов расчета.

Исходными данными для проведения расчета модели являются данные, полученные в результате сбора и анализа исходно-разрешительной документации, предоставленной Администрацией Кременкульского сельского поселения, законодательной и нормативно-технической документации, действующей на момент разработки Программы на территории Российской Федерации.

Выполнение расчетов производится на основании существующих методических указаний и рекомендаций, утвержденных в установленном порядке, а также с применением аналитических методов. Расчеты выполняются формульным моделированием прогнозируемых процессов развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется путем, приведенных в методических рекомендациях.

Результатом расчета является табличное или графическое отображение прогнозных значений того или иного параметра, отображающего состояние систем коммунального хозяйства на каждых период их развития на расчетный срок до 2030 года.

Преимуществом описанной расчетной модели являются:

1. Вариантность развития. Модель дает возможность получения прогнозных показателей состояния систем коммунальной инфраструктуры при различных условиях их развития, при изменении исходных или сценарных условий.

2. Взаимозависимость условий. Модель характеризуется сложной структурой связей различных условий развития систем коммунальной инфраструктуры, что дает возможность визуализировать влияние тех или иных условий на итоговые показатели состояния систем.

3. Доступность используемых приложений. Модели для расчета Программы выполнены с помощью приложения ПК Microsoft Excel, являющегося одним из самых простых и доступных автоматизированных систем расчета.